Приложение 1

к решению областного совета

________________№____________

Зона санитарной охраны подземного водозабора «Белая Гора» Константиновского района Константиновского ПУВКХ

КП “Компания “Вода Донбасса”

Зона санитарной охраны (далее – ЗСО) водозабора «Белая Гора» Константиновского района согласно проекту, разработанного Центральной контрольно-исследовательской и проектно-изыскательской водной лабораторией КП “Компания “Вода Донбасса”, устанавливается из трех поясов: первого – строгого режима, второго и третьего – поясов ограничений.

Граница первого пояса – устанавливается в пределах существующего железобетонного ограждения. Первый пояс ЗСО представляет собой неправильной формы многоугольник, вытянутый с запад на восток. Протяженность границы первого пояса 926 м. Площадь первого пояса – 4,82 га. Площадка первого пояса расположена на землях Иванопольского сельского совета, выделенных Константиновскому ПУВКХ под водопроводные сооружения.

Граница второго пояса ЗСО, представляет собой окружность радиусом 1250 м от центра водозабора, усеченную с западной стороны. С запада граница второго пояса ЗСО проходит по границе отложений меловой системы. Второй пояс ЗСО имеет размеры по осям 2500х1740 м. Протяженность границы второго пояса 7,03 км. Площадь второго пояса - 350 га. Второй пояс ЗСО расположен на территории Иванопольского сельского совета, представленной землями водного фонда и землями запаса сельского совета, землями долгосрочной аренды СООО «Донбасс», распаеванными и в частной собственности землями физических лиц.

Граница третьего пояса – огибающая водозабор линия, проходящая с юга по водоразделу, с запада – по границе отложений меловой системы, с севера и востока по урезу воды канала Северский Донец-Донбасс. Третий пояс ЗСО имеет вид эллипса неправильной формы, вытянутого с северо-запада на юго-восток, с размерами по осям 5670х2270 м. Протяженность границы третьего пояса 14,23 км. Площадь – 706 га.

Третий пояс ЗСО расположен на территории Иванопольского сельского совета, представленной землями водного фонда и землями запаса сельского совета, землями долгосрочной аренды СООО «Донбасс» и ФХ «Династия», распаеванными и в частной собственности землями физических лиц.

Приложение 2

к решению областного совета

________________№____________

Санитарно-технические мероприятия в зоне санитарной охраны подземного водозабора «Белая Гора» Константиновского района Константиновского ПУВКХ КП “Компания “Вода Донбасса”

| № п/п | Наименование мероприятий | Исполнитель | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечить внесение данных об ограничениях в использовании земель в связи с установлением зон санитарной охраны водозабора «Белая Гора» Константиновского района в Государственный земельный кадастр в установленном законодательством порядке. | КП “Компания “Вода Донбасса”, Константиновское ПУВКХ КП “Компания “Вода Донбасса” | 2014 – 2018 г.г. |
| 2 | Оформить право постоянного пользования земельными участками КП “Компания “Вода Донбасса” в соответствии со статьями 120, 122, 123 и 125 Земельного Кодекса Украины с изъятием земель под объекты хозяйственно-питьевого водоснабжения согласно действующему законодательству | КП “Компания “Вода Донбасса”, Константиновское ПУВКХ КП “Компания “Вода Донбасса” | 2014 – 2017 г.г. |
| 3. | При получении решения Донецкого областного совета “Об установлении границ ЗСО водозабора «Белая Гора» Константиновского района Константиновского ПУВКХ КП “Компания “Вода Донбасса“ оповестить собственников и пользователей земельных участков, попавших в границы 2-го и 3-го поясов ЗСО об ограничениях в их использовании.* | Иванопольский сельский совет | В течение месяца после принятия решения |
|  | В первом поясе ЗСО |  |  |
| 4 | Разработать проектно-сметную документацию и выполнить работы по обустройству первого пояса ЗСО согласно разработанному проекту и в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84 (освещение, сигнализация). | Константиновское ПУВКХ КП “Компания “Вода Донбасса” | 2014– 2018 гг. |
| 5 | Во избежание проникновения посторонних лиц на площадку водозабора, привести в надлежащее состояние ворота (для проезда грузового транспорта) на южном участке ограждения. | Константиновское ПУВКХ КП “Компания “Вода Донбасса” | 2014 г. |
| 6 | Демонтировать полуразрушенное здание старой насосной станции с последующей планировкой участка работ. | Константиновское ПУВКХ КП “Компания “Вода Донбасса” | 2014-2015 г.г. |
| 7 | Регулярно проводить вырубку кустарника и скашивание травы и камыша, обеспечив тем самым беспрепятственный доступ к сооружениям водозабора. | Константиновское ПУВКХ КП “Компания “Вода Донбасса” | Постоянно |
| 8 | Расчистить от деревьев и кустарника площадки у водосборных колодцев галерей, обустроить подъездные пути к ним. | Константиновское ПУВКХ КП “Компания “Вода Донбасса” | 2014-2016 г.г. |
| 9 | Засыпать котлован, оставшийся после ремонтных работ, у камеры переключения на водоводе Д=600 мм с последующей рекультивацией земли. В дальнейшем выполнять эти мероприятия после проведения ремонтных работ на водопроводных сооружениях. | Константиновское ПУВКХ КП “Компания “Вода Донбасса” | 2014 г. |
| 10 | Выполнить ремонт кирпичной кладки горловины водоприемного колодца и фундамента под электрощитовой галереи № 2. | Константиновское ПУВКХ КП “Компания “Вода Донбасса” | 2014 г. |
| 11 | Выполнить гидро- и теплоизоляцию стальных водоводов, проходящих по поверхности земли. | Константиновское ПУВКХ КП “Компания “Вода Донбасса” | 2014 г. |
| 12 | Периодически выполнять текущий ремонт в здании насосной станции с побелкой стен и покраской металлических конструкций и оборудования. | Константиновское ПУВКХ КП “Компания “Вода Донбасса” | Постоянно |
| 13 | Обеспечить соблюдение надлежащего санитарного состояния на территории первого пояса ЗСО. Не допускать любое строительство, не связанное с эксплуатацией водопроводных сооружений. | Константиновское ПУВКХ КП “Компания “Вода Донбасса” | Постоянно |
|  | Во втором поясе ЗСО |  |  |
| 14 | Запрещается: - размещение объектов, создающих опасность микробного и химического загрязнения водоносного горизонта, строительство складов для хранения ядохимикатов, минеральных удобрений, горючесмазочных материалов и др.; - выпас и устройство летних лагерей скота; - загрязнение территории отходами бытовыми, сельскохозяйственного и промышленного производства; - использование органических, минеральных удобрений, ядохимикатов; - бурение новых скважин без соответствующего согласования с органами санитарного надзора и геологическими структурными подразделениями; - закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов, разработка недр земли. | Константиновский районный, Иванопольский сельский совет, Константиновское ПУВКХКП “Компания “Вода Донбасса”, владельцы земельных участков и сооружений, предприятия и организации всех форм собственности | Постоянно |
| 15 | Строительство новых объектов, не связанных с водоснабжением, осуществлять по согласованию с органами санитарного надзора и Константиновского ПУВКХ КП «Компания «Вода Донбасса» | Константиновский районный, Иванопольский сельский совет | Постоянно |
|  | В третьем поясе ЗСО: |  |  |
| 16 | Запрещается: - бурение новых скважин без соответствующего согласования с органами санитарного надзора и геологическими структурными подразделениями; - закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов, разработка недр земли; - размещение объектов, создающих опасность химического загрязнения водоносного горизонта, строительство складов для хранения ядохимикатов, минеральных удобрений, горючесмазочных материалов, накопителей промышленных сточных вод, нефтепроводов и продуктопроводов. | Константиновский районный, Иванопольский сельский совет, Константиновское ПУВКХКП “Компания “Вода Донбасса”, владельцы земельных участков и сооружений, предприятия и организации всех форм собственности | Постоянно |

* ограничения – п. 02.01 (02.01.1, 02.01.2, 02.01.3) классификатора ограничений и отягощений в использовании земельных участков, утвержденного Приказом Кабинета Министров Украины от 17.10.2012 № 1051 “Про затвердження Порядку ведення Державного земельного кадастру“.