Приложение 1

к решению областного совета

________________№____________

Зоны санитарной охраны подземных водозаборов поселка Дробышево и села Ставки Краснолиманского ПУВКХ КП “Компания “Вода Донбасса”

Зоны санитарной охраны (далее – ЗСО) подземных водозаборов поселка Дробышево и села Ставки согласно проектам, разработанным Центральной контрольно-исследовательской и проектно-изыскательской водной лабораторией КП “Компания  “Вода Донбасса”, устанавливаются из трех поясов: первого – строгого режима, второго и третьего – поясов ограничений.

Подземный водозабор поселка Дробышево

1. Граница первого пояса ЗСО – единая огибающая линия для скважин №34-Э (рабочая), №А-1506 (резервная), двух резервуаров чистой воды, насосной станции второго подъема в виде сторон неправильного многоугольника. С южной стороны граница проходит по ул. Университетской вдоль автодороги, на расстоянии 21 м от скважины              № 34-Э и 14 м от РЧВ, с западной – на расстоянии 18 и 8 м от скважин № 34-Э и № 1506-Э соответственно, с северной стороны – на расстоянии 15 м от РЧВ, с восточной – в 15 м от здания насосной станции.

Протяженность границы первого пояса ЗСО подземного водозабора 278 м. Площадь первого пояса водозабора – 0,46 га. Первый пояс ЗСО подземного водозабора расположен на землях Дробышевского поселкового совета.

2. Граница второго пояса ЗСО – огибающая линия (окружность) на расстоянии 170 м от водозаборных скважин.

Протяженность границы второго пояса ЗСО водозабора 1,07 км, площадь второго пояса 8,61 га. Второй пояс ЗСО подземного водозабора расположен на землях Дробышевского поселкового совета.

3. Граница третьего пояса ЗСО – огибающая линия (окружность) на расстоянии 850 м от водозаборных скважин.

Протяженность границы третьего пояса ЗСО 5,3 км, площадь третьего пояса 217,8 га. Третий пояс ЗСО подземного водозабора расположен на землях запаса Дробышевского поселкового совета, Донецкой железной дороги, ГП “Краснолиманское лесное хозяйство”, АФ ОАО “Шахта им. Засядько”.

Подземный водозабор села Ставки

1. Первый пояс ЗСО устанавливается отдельно по каждой скважине водозабора: рабочей № 130-Э и резервной № 152-Э. Границы первого пояса ЗСО удалены от скважин на 15 м. Первый пояс ЗСО водозабора представляет собой два квадрата с размерами в плане 30х30 м.

Протяженность границы первого пояса ЗСО подземного водозабора по каждой скважине 120 м, суммарная - 240 м. Общая площадь первого пояса ЗСО водозабора – 0,18 га (2х0,09 га). Первый пояс ЗСО подземного водозабора расположен на землях Краснолиманского городского совета.

2. Граница второго пояса ЗСО по скважине №150-Э – окружность радиусом 46 м, по скважине № 130-Э – единая огибающая линия для скважины и водонапорной башни с расстояниями от скважины 46 м и 15 м от водонапорной башни.

Протяженность границы второго пояса ЗСО 606 м (по скважине №130-Э – 317 м, по скважине №152-Э – 289 м), площадь второго пояса 1,21 га (по скважине №130-Э – 0,64 га, по скважине №152-Э – 0,57 га). Второй пояс ЗСО подземного водозабора расположен на землях Краснолиманского городского совета.

3. Граница третьего пояса ЗСО – единая огибающая линия для скважин водозабора на расстоянии 464 м от них.

Протяженность границы третьего пояса ЗСО водозабора 3,86 км, площадь третьего пояса 110,44 га. Третий пояс ЗСО подземного водозабора расположен на землях ООО СПФ “Донецк” и Краснолиманского городского совета.

Приложение 2

к решению областного совета

________________№____________

Санитарно-технические мероприятия в зонах санитарной охраны подземных водозаборов поселка Дробышево и села Ставки Краснолиманского ПУВКХ КП “Компания “Вода Донбасса”

| № п/п | Наименование мероприятий | Исполнитель | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечить установление в натуре (на местности) границ земельных участков, права на которые ограничены (отягощены) в связи с установлением зон санитарной охраны подземных водозаборов поселка Дробышево и села Ставки, их государственную регистрацию в установленном законодательством порядке. | Краснолиманский городской совет, Дробышевский поселковый совет, КП “Компания “Вода Донбасса”, Краснолиманское ПУВКХ КП “Компания “Вода Донбасса” | 2012 – 2016 годы |
| 2 | Оформить государственные акты на право постоянного пользования земельными участками КП “Компания “Вода Донбасса” в соответствии со статьями 120 и 125 Земельного Кодекса Украины. | КП “Компания “Вода Донбасса”, Краснолиманское ПУВКХ КП “Компания “Вода Донбасса” | 2012–2014 годы |
|  | В первом поясе ЗСО |  |  |
| 3 | Разработать проектно-сметную документацию и выполнить работы по обустройству первого пояса ЗСО подземных водозаборов согласно разработанному проекту и в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84. | Краснолиманское ПУВКХ КП “Компания “Вода Донбасса” | 2012 – 2016 годы |
|  | По водозабору поселка Дробышево |  |  |
| 4 | Ликвидировать приемники нечистот с негерметичными выгребами, расположенные на площадке водозабора и в частном секторе в пределах 50-ти метровой полосы от скважин водозабора, с предварительной очисткой, обеззараживанием выгребных ям. Новые приемники нечистот оборудовать герметичными водонепроницаемыми выгребами. К приемнику нечистот на площадке водозабора организовать подъезд спецавтотранспорта. | Дробышевский поселковый совет, Краснолиманский городской совет, Краснолиманское ПУВКХ КП “Компания “Вода Донбасса” | 2012 – 2013 годы |
| 5 | В насосной станции второго подъема выполнить побелку стен, установить рейку для замеров уровней воды в резервуарах чистой воды, оборудовать кран-балку талью. | Краснолиманское ПУВКХ КП “Компания “Вода Донбасса” | 2012 – 2013 годы |
| 6 | Установить маршевые лестницы в насыпи резервуаров чистой воды. | Краснолиманское ПУВКХ | 2012 – 2014 годы |
| 7 | Устроить дорожки с покрытием к резервуарам, скважинам, трансфор-маторной подстанции 10/0,4кв. | Краснолиманское ПУВКХ КП “Компания “Вода Донбасса” | 2013 – 2014 годы |
| 8 | Выполнить планировочные работы на площадке водозабора. | Краснолиманское ПУВКХ КП “Компания “Вода Донбасса” | 2013 – 2016 годы |
| 9 | Проводить разъяснительную работу с владельцами усадеб в пределах пятидесятиметровой полосы вокруг скважин о невозможности применения ядохимикатов, органических и минеральных удобрений на участках в пределах первого пояса ЗСО. | Краснолиманское ПУВКХ КП “Компания “Вода Донбасса” | Постоянно |
|  | По водозабору села Ставки |  |  |
| 10 | Подвести к площадкам скважин №130-Э и №152-Э подъездные дороги с улучшенным покрытием. | Краснолиманское ПУВКХ КП “Компания “Вода Донбасса” | 2012-2015 годы |
| 11 | Обеспечить работу приборов учета подаваемой потребителю воды. | Краснолиманское ПУВКХ КП “Компания “Вода Донбасса” | Постоянно |
| 12 | Обеспечить постоянный контроль качества питьевой воды. | Краснолиманское ПУВКХ КП “Компания “Вода Донбасса” | Постоянно |
| 13 | Производить скашивание травы на площадках первого пояса ЗСО водозаборных скважин. | Краснолиманское ПУВКХ КП “Компания “Вода Донбасса” | Постоянно |
|  | Во втором поясе ЗСО |  |  |
| 14 | Запрещается: - размещение объектов, создающих опасность микробного и химического загрязнения водоносного горизонта, строительство складов для хранения ядохимикатов, минеральных удобрений, горючесмазочных материалов и др.; - выпас и устройство летних лагерей скота; - загрязнение территории отходами бытовыми, сельскохозяйственного и промышленного производства; - использование органических, минеральных удобрений, ядохимикатов; - бурение новых скважин без соответствующего согласования с органами санитарного надзора и геологическими структурными подразделениями; - закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов, разработка недр земли. | Краснолиманский городской совет, Дробышевский поселковый совет, КП “Компания “Вода Донбасса”, Краснолиманское ПУВКХ КП “Компания “Вода Донбасса”, собственники земельных участков и сооружений, предприятия и организации всех форм собственности | Постоянно |
| 15 | По водозабору села Ставки Ликвидировать стихийное складирование навоза от коровника. Оборудовать навозохранилище в соответствии с санитарными нормами за пределами второго пояса ЗСО. | ООО СПФ “Донецк” | 2012-2013 годы |
|  | В третьем поясе ЗСО |  |  |
| 16 | Запрещается: -бурение новых скважин без соответствующего согласования с органами санитарного надзора и геологическими структурными подразделениями; -закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов, разработка недр земли; -размещение объектов, создающих опасность химического загрязнения водоносного горизонта, строительство складов для хранения ядохимикатов, минеральных удобрений, горюче-смазочных материалов, накопителей промышленных сточных вод, нефтепроводов и продуктопроводов. | Краснолиманский городской совет, Дробышевский поселковый совет, КП “Компания “Вода Донбасса”, Краснолиманское ПУВКХ КП “Компания “Вода Донбасса”, собственники земельных участков и сооружений, предприятия и организации всех форм собственности | Постоянно |
| 17 | По водозабору поселка Дробышево На площадке водопроводных сооружений и улицах в пределах ЗСО оборудовать площадки под контейнеры для сбора ТБО. | Дробышевский поселковый совет, Краснолиманское ПУВКХ КП “Компания “Вода Донбасса” | 2012-2013 годы |
| 18 | По водозабору села Ставки Запретить расширение кладбища села Ставки в сторону скважин водозабора. Решить вопрос о выделении нового участка под кладбище в соответствии с санитарными нормами. | Краснолиманский городской совет | 2012-2015 годы |
| 19 | Вынести площадку с емкостями для хранения ГСМ за пределы третьего пояса ЗСО. | Краснолиманский городской совет | 2012-2013 годы |