проект

Правила

користування водними об`єктами   для плавання

на маломірних (малих) суднах

Донецької    області

( відповідно до статей 8 та 67 Водного кодексу України)

1.Загальні положення

1.1. Правила користування  водними об’єктами для  плавання  на маломірних  (малих) суднах  у Донецькій області  ( далі  - Правила) розроблені відповідно    до п. 11 ст. 8, ст.67 Водного кодексу України,  Законів України "Про транспорт", „Про державний кордон України", "Про державну прикордонну службу України",  Правил  судноплавства на внутрішніх водних шляхах України, затверджених наказом Міністерства транспорту України  16.02.2004 № 91, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 12.07.2004   № 872/9471, Інструкції про огляд баз для стоянки маломірних (малих) суден, затвердженої наказом Міністерства транспорту України від 16.07.2004  № 641, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 23.07.2004 за № 914/9513,  Правил безпечної експлуатації баз для стоянки маломірних (малих) суден, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 16.07.2004 № 642, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 23.07.2004 за № 915/9514, Положення про систему  управління безпекою судноплавства на морському  і річковому  транспорті, затвердженого наказом  Міністерства транспорту України від 20.11.2003 № 904,  зареєстрованого в  Міністерстві  юстиції України  19.12.2003 за № 1193/8514,  та інших  нормативних документів, що регламентують охорону людського життя на воді, безпеку судноплавства та охорону довкілля, і встановлюють порядок користування маломірними (малими) суднами та базами (пунктами базування) для їх стоянок на водних об’єктах  Донецької  області.

1.2..  Правила встановлюються  Донецькою обласною радою за погодженням з Державною інспекцією України з безпеки на морському та річковому транспорті (далі Укрморрічінспекція).

1.3. Правила є керівним і нормативним документом для власників і користувачів маломірними суднами і базами для стоянки цих суден, крім суден Міністерства оборони України, Державної прикордонної служби України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України.

1.4. Правила поширюються на фізичних та юридичних осіб, в тому числі на власників і користувачів риболовними суднами та базами для стоянки цих суден.

1.5. У Правилах  терміни використовуються  у таких значеннях:

- водний об'єкт - річки, водосховища, інші  водойми загального користування і внутрішні морські  води та територіальне море України;

- водний мотоцикл  - будь-яке мале судно, що використовує свої власні механічні засоби руху,  здатне нести на своєму борту одного чи кількох людей, побудоване чи призначене для ковзання по водній поверхні чи виконання спортивних фігур;

- маломірне судно - самохідні судна з головними двигунами потужністю менш як 75 кінських сил (55 кВт) і несамохідні судна та  вітряні судна валовою місткістю менш як 80 регістрових тонн (або одиниць), а також моторні судна незалежно від потужності двигунів, але валовою місткістю не більш як 10 регістрових тонн (або одиниць) та несамохідні судна (гребні човни вантажопідйомністю 100 і більше кілограмів, байдарки -150 і більше кілограмів та надувні судна - 225 і більше кілограмів), що належать громадянам;

- мале судно – будь - яке судно, крім судна риболовного,  довжина корпусу якого менше 20 метрів, за винятком суден, побудованих або обладнаних для буксирування, штовхання  чи ведення в зчаленні суден, що не є малими суднами, а також суден, на яких  дозволено перевозити більше 12 пасажирів, і пороми;

- моторне судно - будь-яке судно, що використовує власну силову установку, за винятком суден, двигуни яких використовуються лише для здійснення невеликих переміщень (у портах чи місцях навантаження і розвантаження) або для збільшення їх маневреності під час їх буксирування чи штовхання. Судно, що пересувається за допомогою вітрила та одночасно використовує свою силову установку, слід вважати моторним судном;

- швидкісне судно - будь-яке судно, крім водотонажного, яке може розвинути швидкість 50 км/год та більше;

- вітрильне судно   -   будь-яке  судно,  що  пересувається  за допомогою вітрила;

- судно риболовне - судно,  яке використовується на комерційній основі для промислу риби або інших живих ресурсів моря;

- судновласник – власник судна або особа, яка використовує судно на інших законних підставах;

- база (пункт базування) - комплекс будівель та гідротехнічних споруд з прилеглою до неї акваторією, в межах якої базуються маломірні судна, не є причалом і призначені для утримання і ремонту суден;

- база для  стоянки маломірних (малих) суден - суб'єкт господарювання, одним зі статутних напрямків діяльності якого є надання послуг з безпечного утримання і обслуговування приписаних або прибуваючих до нього для тимчасової стоянки маломірних (малих) суден та який утримує і використовує спеціально обладнані для цього гідротехнічні споруди або природні берегові об'єкти;

- прокатна база - спеціалізована база, на якій маломірні судна надаються у користування (експлуатацію) юридичним або фізичним особам у встановленому порядку;

- спортивна база - спеціалізована база, де базуються тільки судна, що використовуються виключно для тренувань із спортивною метою, та судна, що їх обслуговують;

- пункт базування — місце (смуга) на урізі води або гідротехнічна споруда, визначені органами місцевого самоврядування за погодженням з органами охорони державного кордону, у зоні відповідальності яких вони перебувають, для постійного і тимчасового тримання маломірних суден, інших плавзасобів. Пункти базування для суден рибного господарства, за якими класифікаційне товариство не здійснює нагляд, облаштовуються відповідно до норм, установлених центральним органом виконавчої влади у галузі рибного господарства;

- контрольований прикордонний район - це ділянка місцевості, яка визначена в межах території району, міста, прилеглої до державного кордону або до узбережжя моря, що охороняється  Державною прикордонною службою, а також у межах територіального моря, внутрішніх вод, частини вод прикордонних річок, озер  та інших водоймів і розташованих у цих водах островів;

-документ, що посвідчує особу:

для громадян України — паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон, дипломатичний паспорт, службовий паспорт, посвідчення особи моряка, службове посвідчення, посвідчення водія чи інший виданий державним органом документ, який має обов’язкові реквізити, як: прізвище, ім’я, по батькові, фотокартку, підпис відповідальної посадової особи, печатку або штамп установи, яка видала документ, дату видачі;

для іноземців — національний паспорт або документ, що його замінює;

для осіб без громадянства — посвідчення особи без громадянства, посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон, посвідка на постійне або тимчасове проживання.

-внутрішні води України:

морські води, розташовані в бік берега від прямих вихідних ліній, прийнятих для відліку ширини територіального моря;

води портів України, обмежені лінією, яка проходить через постійні портові споруди, які найбільше виступають у бік моря;

води заток, бухт, губ і лиманів, гаваней і рейдів, береги яких повністю належать Україні, до прямої лінії, проведеної від берега до берега в місці, де з боку моря вперше утворюється один або кілька проходів, якщо ширина кожного з них не перевищує 24 морських миль;

води заток, бухт, губ і лиманів, морів і проток, які історично та юридично належать Україні;

обмежена лінією державного кордону частина вод річок, озер та інших водойм, береги яких належать Україні.

- плавучий засіб - плавуча споруда, що має механічні установки і призначена для роботи на водних шляхах або в портах;

- порт - транспортне підприємство, призначене для обслуговування суден, пасажирів і вантажів на відведеній  території та акваторії, а також перевезення вантажів і пасажирів на суднах, що належать порту;

- причал - комплекс будівель та гідротехнічних споруд, які функціонують у складі порту, пристані або самостійно і призначені для підходу, швартування, стоянки та обслуговування суден, посадки і висадки пасажирів, вантажних операцій тощо.

1.6. Юридичні  особи, які  експлуатують  маломірні (малі) судна, повинні призначити посадових осіб, відповідальних за експлуатацію та користування цими суднами та їх утримання на базах  для стоянки маломірних (малих) суден.

1.7. Водні об’єкти, на яких дозволяється плавання маломірних (малих) суден, бази стоянки  для маломірних (малих) суден, місця масового відпочинку населення на воді (пляжі), а також місця, заборонені для плавання маломірних  (малих) суден, повинні бути обладнані  відповідними навігаційними плавучими, береговими знаками і вогнями, а також інформаційними (заборонними, попереджувальними, приписними) знаками встановленого зразка. Знаки встановлюються місцевими органами виконавчої влади та власниками баз стоянки та підлягають щорічному огляду Укрморрічінспекції  перед початком навігації. Схеми розміщення вказаних знаків та їх технічні  характеристики узгоджуються в Укрморрічінспекції.

Вхід самохідних плавзасобів в акваторії пляжів категорично заборонений.

1.8.Судновласники, судноводії маломірних (малих) суден, а також посадові особи, відповідальні за експлуатацію та користування цими суднами та базами  (спорудами) для їх стоянок, зобов’язані виконувати ці Правила, а також вимоги інших нормативних документів, що регламентують безпеку плавання суден, попередження нещасних випадків на воді і забруднення довкілля.

Особи, які використовують несамохідні судна (гребні човни вантажопідйомністю до 100 кг, байдарки – до 150 кг та надувні судна – до 225 кг), повинні виконувати ці Правила в частині, що їх стосується.

Особи, які порушують ці Правила, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

1.9. Персональну відповідальність за забезпечення безпеки плавання маломірних (малих) суден та безпечну експлуатацію баз їх стоянки несуть фізичні особи або керівники юридичних осіб, яким належать вказані судна (бази стоянки), або які використовують їх за договорами оренди.

1.10.  Державний нагляд за безпекою плавання маломірних (малих) суден здійснює Укрморрічінспекція, контроль за дотриманням цих Правил - відповідні органи місцевої виконавчої влади.

1.11. Укрморрічінспекція здійснює відповідно до законодавства державний нагляд (контроль) за безпекою на морському та річковому транспорті, нагляд за  дотриманням  вимог щодо запобігання забрудненню навколишнього природного  середовища морським та річковим транспортом, контроль і нагляд за дотриманням правил утримання  та експлуатації баз (споруджень) для стоянки маломірних суден; погоджує правила  плавання маломірними суднами на водних об'єктах, здійснює інші повноваження, визначені законами України та покладені на неї Президентом України.

Вимоги Укрморрічінспекції у межах компетенції є обов’язковими для виконання всіма судновласниками, судноводіями, а також посадовими особами, відповідальними за експлуатацію маломірних суден, та посадовими особами баз для стоянки цих суден.

Перевірку знань і видачу відповідних свідоцтв водіям цих суден здійснює відповідний міжрегіональний територіальний орган Укрморрічінспекції  згідно з наказом  Міністерства  інфраструктури України  від 07.05.2013 № 283 « Про затвердження положення про порядок видачі посвідчення судноводія малого/маломірного судна», зареєстрованого в Міністерстві юстицій україни 29.05.2013 за № 831/23363.

1.12. Моніторинг виконання цих Правил здійснюється органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади в межах повноважень.

Місцеві державні адміністрації в межах, визначених законами України, забезпечують здійснення державного контролю за додержанням правил транспортного обслуговування, додержанням правил технічної експлуатації транспорту.

До компетенції  обласної ради  у галузі регулювання водних відносин належить здійснення  контролю  за  використанням і охороною вод та відтворенням водних ресурсів.

2. Обов`язки судновласників, судноводіїв та посадових осіб, відповідальних за експлуатацію маломірних (малих)  суден для їх  стоянки

2.1. Судновласники зобов'язані зареєструвати  належні їм  судна у 10-денний термін з дня отримання, купівлі, побудови або за іншими обставинами придбання права власності.

Реєстрація маломірних (малих) суден здійснюється відповідним структурним підрозділом  Укрморрічінспекції згідно з Порядком   ведення Державного суднового реєстру України і Суднової книги України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26.09.97 № 1069 (з наступними змінами та доповненнями).

2.1.1. Право власності на судна, що були побудовані або придбані, але не зареєстровані своєчасно, та на які не збереглися первісні документи, що підтверджують законність придбання суден, підтверджує в судовому порядку. Відповідне рішення надається до міжрегіонального територіального органу Укрморрічінспекції для реєстрації суден.

2.1.2. Дублікати втрачених суднових реєстраційних документів та свідоцтв на право управління (керування) судном видаються міжрегіональним територіальним органом Укрморрічінспекції після розгляду заяви про їх втрату та розміщення за рахунок судновласника в місцевих друкованих засобах масової інформації оголошення про втрату цих документів та визнати недійсними.

2.2. Після реєстрації кожне маломірне судно повинно бути приписано до бази для стоянки маломірних суден.

Утримання маломірних суден флоту рибного господарства здійснюється на відповідних пунктах базування.

2.3. Судновласники зобов'язані своєчасно пред'являти свої судна представникам класифікаційного  товариства для здійснення ними технічного огляду.

2.4. Державні бортові номери маломірного судна наносяться контрастною незмиваною фарбою на бортах з двох сторін на відстані ј довжини судна від його носової частини (форштевня).

Висота букв та цифр бортових номерів повинна бути не менше 100-150 мм, товщина не менше 15-20 мм.

На все обладнання (весла, підвісні двигуни, рятувальні засоби та інше) наноситься його бортовий реєстраційний номер. Висота букв та цифр, ширина букв та цифр – відповідно до розмірів обладнання. На транцеву дошку із зовнішньої сторони наноситься номер бази-стоянки.

2.5. Під час плавання на борту маломірного судна повинні бути такі основні документи: документи судноводія на право керування судном (крім несамохідним) з відміткою про своєчасне проходження перевірки знань, суднові реєстраційні документи та свідоцтво про придатність судна до плавання з відміткою про проходження технічного огляду (для судна з екіпажем у два і більше осіб – додатково суднова роль), картка приписного флоту.

2.6. Судноводії зобов'язані, на вимогу співробітників структурного підрозділу Укрморрічінспекції, зупинити судно і пред'явити їм суднові документи, відповідне свідоцтво (диплом) на право керування судном та надати можливість для його огляду.

2.7. Посадові особи, відповідальні за експлуатацію маломірних (малих) суден та баз для  стоянки маломірних (малих) суден, зобов'язані:

- дотримуватись вимог Правил безпечної експлуатації баз для стоянки маломірних (малих) суден, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 16 липня 2004 року № 642, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23 липня 2004 року за № 915/9514;

- забезпечити реєстрацію бази в Укрморрічінспекції України відповідно до розділу 2 Правил безпечної експлуатації баз для стоянки маломірних (малих) суден, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 16 .07. 2004  № 642 і зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 23.07.2004 року  № 915/9514 (далі - Правила безпечної експлуатації баз) ;

- пред’являти бази для  огляду відповідно до Інструкції про огляд баз для стоянки маломірних (малих) суден, затвердженої наказом Міністерства транспорту України від 16.07. 2004  № 641 і зареєстрованої  в Міністерстві юстиції України 23.07.2004  за № 914/9513;

- організувати роботу  баз відповідно до вимог  Правил безпечної експлуатації баз (розділ 3), а також  Положення про систему управління безпекою судноплавства на морському і річковому транспорті, затвердженого наказом Міністерства транспорту України від 20.11. 2003 № 904, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.12. 2003  за № 1193/8514;

- встановити на базі випускний режим відповідно до розділу 5 Правил безпечної експлуатації бази (у прикордонних районах, погодивши його з відповідними підрозділами Прикордонних військ);

- не допускати зберігання та стоянки суден, не зареєстрованих у встановленому порядку;

- надавати відповідному  структурному підрозділу Укрморрічінспекції моторне судно для здійснення патрулювання в зоні нагляду (за графіком і домовленістю  з їх власниками).

- будівництво та реконструкцію баз для стоянки маломірних суден виконувати за проектами, погодженими відповідним міжрегіональним територіальним органом Укрморрічінспекції;

- розробляти та здійснювати заходи щодо охорони природного середовища, у тому числі території бази, від забруднення;

- за погодженням з відповідним міжрегіональним територіальним органом Укрморрічінспекції встановлювати заборонні, розпорядчі і вказівні знаки на території бази;

- забезпечувати штрафну площадку, обладнану для зберігання суден, плавання яких заборонено в порядку, встановленому законодавством, та тих,  що не мають власника         (Додаток 1 «ІНСТРУКЦІЯ про порядок постановки та зберігання затриманих маломірних (малих) суден на штрафну площадку»);

2.8. Експлуатація баз, які не пройшли щорічний комплексний огляд перед початком навігації, заборонена.

2.9. Утримання маломірних суден на штрафних майданчиках баз для стоянки згідно з чинним законодавством здійснюється за рахунок судновласників або осіб, що здійснили порушення.

2.10. Установи  та організації фізкультури та спорту, керівники  водноспортивних баз, яхт-клубів водних станцій зобов'язані:

- спортивні заходи, змагання, тренування, водні свята на воді проводити на акваторіях, що спеціально відведені  для цього місцевими органами влади і закриті для судноплавства інших (неспортивних) суден;

- при необхідності проведення змагань на акваторіях, що не визначені для подібних заходів, за 10 діб до проведення заходу  отримати  відповідний дозвіл від  структурного підрозділу  Укрморрічінспекції;

- на період проведення спортивних заходів визначити осіб, відповідальних за безпеку людей та плавзасобів, позначити  акваторію буйками та виставляти пости на  човнах для  забезпечення  безпеки  плавання  спортивних суден.

При здійсненні переходу спортивних суден від місць базування до місць проведення змагань і в зворотному напрямку судноводіям необхідно виконувати діючі Правила плавання   на внутрішніх водних шляхах України або Міжнародні правила попередження зіткнення суден в морі (МППЗС) та Обов'язкові постанови по морських портах.

2.11. При проведенні екскурсій, колективних виїздів на відпочинок на маломірних (малих) суднах керівники підприємств, організацій та установ повинні призначати осіб, що відповідають за безпеку людей та плавзасобів, громадський порядок та охорону навколишнього  природного середовища.

2.12. Судна, що прибули на базу в несправному або аварійному стані, повинні бути оглянуті з коротким записом про їх технічний стан в журналі  обліку виходу (приходу) суден. Інформація про аварійні судна повідомляється у відповідний структурний  підрозділ Укрморрічінспекції України.

2.13. Технічний   огляд   баз  для  стоянки маломірних (малих)  суден  перед  початком  навігації  та під  час їх експлуатації здійснюється  комісіями, які  призначаються  місцевими  органами виконавчої  влади.

Огляд баз, які розташовані в прикордонній смузі або контрольованих прикордонних районах, здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27.07.98 № 1147 "Про прикордонний  режим".

3. Режим користування, район плавання та порядок руху маломірних (малих) суден

3.1. Термін відкриття та закриття навігації для маломірних (малих) суден установлюється щорічно з урахуванням гідрометеорологічних умов розпорядженням голови Донецької обласної ради за погодженням з начальником відповідного структурного підрозділу Укрморрічінспекції.

Встановлені строки навігації не розповсюджуються на маломірні судна Укрморрічінспекції, Державної прикордонної служби, органів МВС та аварійно-рятувальних служб.

3.2. У міжнавігаційний період вихід на водоймища дозволяється судновласникам, які отримали погодження (з обмеженням загального навантаження та кількості пасажирів не більше 50 % від норми) міжрегіонального територіального органу Укрморрічінспекції. Про такий вихід у межах контрольованих прикордонних районів зазначені особи інформують найближчий підрозділ Державної прикордонної служби.

3.3. Обмеження для плавання маломірних суден (час доби, район плавання, висота хвилі та сила вітру, відстань від берега) зазначаються у свідоцтві на придатність судна до плавання або в акті технічного огляду технічної комісії Вітрильної федерації України.

3.4. Під час руху маломірні (малі) судна повинні виконувати  Правила плавання  на внутрішніх водних шляхах України  або Міжнародні правила попередження зіткнення суден у морі,  Місцеві  правила  плавання  на внутрішніх  водних  шляхах  або Обов'язкові постанови по морських портах, а також інші нормативні документи, що регламентують безпеку судноплавства.

3.5. Кожне судно повинно  рухатись з безпечною швидкістю для того, щоб воно мало  можливість вжити  своєчасні дії для безпечного плавання.

3.6. Судна повинні рухатись за межами суднового ходу, а у випадку, коли за умовами шляху це неможливо, вони можуть йти по судновому ходу вздовж правої по ходу окраїни, в межах до 10 м від неї, в один ряд; при цьому вони не повинні ускладнювати рух транспортних суден на судновому ходу, для чого вони повинні вчасно зійти з їх шляху без обміну звуковими і світловими сигналами.

3.7. У межах міста або інших населених пунктів рух суден дозволяється лише у світлий час доби. На інших судноплавних ділянках рух суден в нічний час дозволяється лише зі швидкістю 15 км/год і  з  дозволу Регістру судноплавства України, при умові несення вогнів згідно з Правилами плавання по внутрішніх водних шляхах України, МППЗС, без права перетину судноплавних трас.

3.8. Рух суден на всіх водних об’єктах дозволяється при видимості не менше 500 м, для швидкісних суден – не менше 1 км.

3.9. Пересікати судновий хід в межах міста дозволяється лише в установлених місцях, а за  межами міста - у будь-якому місці, під кутом, близьким до 90 градусів до вісі суднового ходу, у найкоротший відрізок часу.

3.10. Рух під мостами дозволяється лише у спеціально відведених прогонах, позначених рівностороннім трикутником вершиною вниз, червоного (білого) кольору.

3.11. Високогабаритні вітрильні судна повинні мати мінімальний запас по висоті при проходженні:

під мостами - 0,5 м;

під проводами лінії зв'язку — 1 м;

під проводами високої напруги:

до 110 кВ - 2,0 м;			до 330 кВ - 3,5 м;

до 150 кВ -2.5 м;			до 500 кВ - 4,0 м;

до 220 кВ - 3,0 м;			до 750 кВ - 6,0 м;

3.12. Судна повинні здійснювати рух уздовж пляжів, місць масового відпочинку громадян, у рукавах, затоках, підхідних каналах шлюзів, під мостами, біля пасажирських і вантажних причалів, водолазних ботів, у вузькостях,   протоках, на крутих поворотах та в інших місцях, складних для плавання, зі  швидкістю 5 км/год.

Забороняється підходити ближче ніж на 25 м до обгороджуючих буйків пляжів, нерестилищ, заповідників, заказників, водозаборів, станцій перекачування води, навігаційних знаків водних шляхів.

3.13. Установка суден на якір забороняється:

-у межах суднового ходу;

- поблизу транспортних суден, земснарядів,   плавучих кранів і т. п. і в проміжках між ними;

- біля вантажних причалів, дебаркадерів, водолазних ботів на відстані менше 200 м  вище і нижче них;

- вище і нижче мостів ближче ніж 200 м;

- на акваторії рейдів, пляжів, у вузькостях, на крутих поворотах;

- під лініями зв'язку і електромереж, біля ходового берега;

- ближче 25 м від лінії кромкових знаків навігаційної обстановки;

- у зоні, відзначеній інформаційними забороняючими знаками “Якоря не кидати!".

3.14. Маломірні (малі) судна повинні поступатися дорогою транспортним і пасажирським суднам, суднам, які зайняті ловом риби, підводними чи водолазними роботами, гребним і вітрильним суднам, суднам, які втратили хід чи управління.

При зустрічі чи обгоні гребних суден моторне судно повинно зменшити рух і пройти гребне судно не ближче 10-15 м від борту.

3.15. Судна не повинні пересікати курс по носу швидкісних суден, які знаходяться у візуальній видимості, як правило, за кормою.

Усі судна, які перетинають судновий хід, русло, трасу маломірних суден, повинні пропустити усі судна, які рухаються по судновому ходу.

3.16.Перетинати курс транспортного судна по носу, як виняток, можливо при умові, якщо після закінчення перетину залишилось 500 м до носу судна, якому перетнули курс.

У випадках, коли такий рух неможливий через шляхові обставини, вони можуть рухатись по судновому ходу, правою по ходу кромкою в межах до 10 м від неї в один ряд; в той же час вони не повинні заважати руху і маневруванню транспортних суден,  зобов'язані своєчасно звільняти їм шлях.

3.17. При плаванні на озерних ділянках (розряд “О”), морських водах рух дозволяється у прибережних зонах з віддаленням від берега та при погодних умовах згідно з записами у свідоцтві про придатність маломірного (малого) судна до плавання.

3.18. Забороняється рух маломірних (малих) суден по судновому ходу, акваторіях рейдів, портів, пляжів, у містах масового відпочинку людей, поблизу санаторіїв, баз відпочинку, причалів, підхідного каналу порту Маріуполь. Рух  маломірних (малих) суден в  міській межі м. Маріуполя та перетин фарватеру дозволяється тільки в денний час (від сходу до заходу сонця). В нічний час (від заходу до  сходу сонця) рух малих прогулянкових суден на ділянках  в межах фарватеру, водосховищах, озерах і на Азовському морі забороняється.

Плавання маломірних (малих) судів на закритих водоймах Донецької області, на яких ведеться  рибне господарство (Старобешеве, СлавГРЕС), Клебан- Бик, Карлівка, Верхній відсік, Миронівка, Углегорівка), дозволяється для суден, приписаних до баз стоянки  суден (якщо такі є) на даних водоймах і тільки у світлий час доби.  Судам, що належать організаціям, які контролюють безпеку плавання, рибні запаси, санітарний стан води, судна, що обслуговують гідротехнічні спорудження даних водоймів, рятувальним та іншим маломірним суднам  дозволяється плавання на цих водоймах у будь-який час доби за згодою організацій, підприємств, що займаються риборозведенням з дозволу  структурного підрозділу Укрморрічінспекції.

На Кураховському водосховищі плавання маломірних суден, що належать приватним судновласникам, дозволяється тільки у світлий час доби.

3.19. Перетин фарватеру (суднового ходу) необхідно проводити під кутом, близьким до 90 градусів, при умовах  відсутності на фарватері транспортних суден, при цьому перетин фарватеру проводити так, щоб не перешкоджати руху суден, які рухаються по трасі маломірних ( малих) суден.

3.20. Забороняється рух маломірних (малих)  та вітрильних суден, крім суден, які забезпечують безпеку судноплавства у міській межі м. Маріуполя та акваторії Маріупольського морського торговельного порту і на узбережжі Азовського моря на наступних об’єктах:

- акваторія Маріупольського морського торгового порту, яка огороджена;

- якірні стоянки транспортних суден;

- причали ВАТ „Металургійний комбінат "Азовсталь" та „Вугільний склад”;

- ландшафт заповідної зони " Меотида".

3.21. Заборонено плавання маломірних (малих) суден:

- на закритих питних водоймах області (Артемівське, Горлівське, Макіївське, Верхнє-Кальміуське, Волинцевське, Ольховське, Грабівське, Старокримське), крім маломірних суден ДВП “ Укпромводчормет”;

- в каналі Сіверський Донець-Донбас в першому санітарному поясі, на якому  встановлюються  ДВП „Укрпромводчормет” та санепідемстанцією попереджуючі знаки.

4. Порядок розходження суден

На акваторіях, що не підпадають під дію Правил плавання на внутрішніх водних шляхах України, МППЗС в морі, під час руху маломірні (малі) судна повинні дотримуватись таких вимог:

4.1. Якщо два моторні судна рухаються прямо або майже прямо назустріч одне одному, вони повинні розходитись лівими бортами.

4.2. Якщо два моторні судна наближаються по курсах, що  перетинаються, то судно, яке бачить інше   зі сторони правого борту, повинно  давати  йому дорогу.

4.3. Якщо два вітрильні судна наближаються так, що виникає загроза зіткнення, одне з них звільняє шлях  другому таким чином:

- якщо судна прямують різними галсами, то судно, яке йде лівим галсом, повинно уступити дорогу іншому судну;

- коли судна прямують однаковими галсами, то судно, яке міститься з навітряного боку, повинно давати  дорогу  судну, що знаходиться  на  протилежному боці;

- якщо судно прямує лівим галсом і бачить інше судно з навітряного боку  та не може розпізнати, яким галсом воно  рухається, то воно повинно надати йому шлях.

4.4. Якщо моторне судно наближається до вітрильного так, що виникає загроза зіткнення, то моторне судно повинно надати шлях   вітрильному;

4.5.За  межами  суднового ходу  обгін судна може виконуватись з  будь - якого борту;

4.6. Перетин курсу іншого судна рекомендується виконувати за його кормою. Допускається перетин курсу по носу судна при умові, якщо після закінчення маневру перетину до судна, що наближається, залишається не менше 500 метрів.

5. Порядок обгону суден

5.1. Судно, яке наближається до іншого судна в секторі його кормового вогню (вогнів), тобто з напряму більше 22,5 градуса позаду траверза, є тим судном, яке обганяє, та незалежно від того моторне воно чи вітрильне, може обходити те судно, яке обганяється, тримаючись збоку від його шляху таким чином: по судновому ходу - тільки по його лівому борту, а за межами суднового ходу, при попередженні, по будь-якому борту.

5.2. Заборонено обгін у вузькостях, при видимості менше 1 км, під мостами та у стометровій зоні,  яка прилягає до мостів, а також, коли на траверзі вже є два судна.

5.3. Обгін слід починати за 100 м тримаючись збоку від шляху судна, яке обганяють.

6. Плавання водних мотоциклів, гідролітаків

6.1. Гідролітак на воді повинен знаходитися в стороні від усіх суден і не перешкоджати їх руху. У випадках, коли існує небезпека зіткнення, він повинен виконувати вимоги Правил  судноплавства на внутрішніх водних шляхах України як судно з механічним двигуном, але без подачі звукових сигналів і відмашок. Пілот гідролітака повинен пройти перевірку знань у структурному підрозділі Укрморрічінспекції і отримати Контрольний талон, до свого льотного диплому.

6.2. Водні мотоцикли повинні використовуватися тільки в світлу пору доби при видимості більше 1 км та тиху погоду.

6.3. Особа, яка управляє водним мотоциклом, повинна мати Свідоцтво на право управління судном (прогулянковим), видане структурним підрозділом Укрморрічінспекції з позначкою про проходження перевірки знань, а також Свідоцтво про придатність малого судна до плавання з відміткою про проходження щорічного технічного огляду.

6.4. На бортах водного мотоцикла   наноситься державний номер.

6.5. Буксирування суднами парашутистів, лижників на воді  здійснюється у межах, визначених акваторією, і межах  часу, погоджених з структурним підрозділом Укрморрічінспекції.

Буксирування водними мотоциклами парашутистів заборонено.

6.6. Підхід водних мотоциклів та маломірних (малх) суден до берега, в місцях масового відпочинку громадян і на пляжах дозволяється тільки  спеціально встановленими і огородженими фарватерами, відповідно до вимог Укрморрічінспекції України.

6.7. Водному мотоциклу забороняється перетинати курс суден, заважати їхньому руху, швартуватись за знаки навігаційного огородження.

Підхід до берега, поворот водного мотоцикла необхідно здійснювати на малій швидкості.

6.8. Право на навчання управлінню водним мотоциклом на воді надається тільки особам (інструкторам відповідного навчально-тренажерного закладу), що мають відповідну підготовку і свідоцтво на  право управління  моторним маломірним судном з двигуном відповідної потужності та за погодженням з міжрегіональним територіальним органом Укрморрічінспекції..

6.9. Видача водних мотоциклів на прокат здійснюється тільки особам, що мають відповідне  свідоцтво  на право управління  маломірним судном. При відсутності свідоцтва  на право управління водним мотоциклом обов'язково повинен керувати інструктор.

6.10. Тренування на водних мотоциклах дозволяється тільки в спортивних організаціях на спеціально відведених акваторіях під безпосереднім наглядом досвідчених тренерів.

6.11. Водій водного мотоциклу, у випадку раптового виникнення аварійної ситуації, для запобігання безпосередньої небезпеки або зменшення можливих наслідків, повинен здійснити всі дії, що диктуються умовами і обставинами даного випадку, навіть якщо ці дії не передбачені існуючими правилами та інструкціями.

6.12. Буксирування лижників та засобів дозвілля:

6.12.1. Буксирування моторними суднами парашутистів, лижників та іншіх приладів для буксирування на воді повинно здійснюватись в акваторії та в час, узгоджені з відповідним міжрегіональним територіальним органом Укрморрічінспекції.

6.12.2. Судноводія судна, що буксирує, повинна супроводжувати особа, яка забезпечує обслуговування буксирного пристрою і спостереження воднолижником чи засобом дозвілля.

6.12.3. Буксирний канат не може волочитися за судном, якщо за нього не тримається воднолижник.

6.12.4 При організації розваг на воді, коли самохідний плавзасіб буксирує несамохідний плавзасіб, на якому перевозяться люди, повинні бути вжиті вичерпні заходи щодо забезпечення безпеки людей, зокрема:

судноводій самохідного судна повинен мати відповідні кваліфікаційні документи, які надають право управляти плавзасобом;

судноводій, а також люди, які знаходяться на несамохідному плавзасобі повинні бути одягнені у рятувальні жилети;

при відході самохідного плавзасобу, який буксирує несамохідний плавзасіб, на якому знаходяться люди, за 50 метрів від берега повинен чергувати катер з рятувальниками;

підхід до берега та відхід від нього повинні здійснюватися зі швидкістю до 5 км/год., у спеціально встановлених місцях (коридорах), шириною не менше 10 метрів, які огороджуються буями:

на морі - від берега протягом 100 метрів з обох сторін встановлюються червоні буї через кожні 5 метрів;

на річці - від берега протягом 50 метрів з обох сторін встановлюються червоні буї через кожні 5 метрів (розміщення таких коридорів на судновому ході заборонено);

межі акваторії, на якій здійснюються розваги, повинні бути погоджені з Укрморрічінспекцією, крайні точки зазначеної акваторії помічаються червоними буями, по периметру встановлюються помаранчеві буї через кожні 50 метрів, при цьому вихід із акваторії суден, що задіяні в розвагах, може здійснюватися тільки в умовах крайньої необхідності.

7. Охорона навколишнього природного середовища

7.1. З метою посилення охорони довкілля від забруднення та охорони рибних запасів, рух маломірних (малих) суден, крім суден контролюючих органів, забороняється:

- на ділянках, відведених для промислового рибальства та нерестовищ;

- в заповідниках та заказниках;

- в місцях знаходження водозаборів та станцій перекачування води.

7.2. Вказані ділянки та інші заборонені для руху маломірних (малих) суден акваторії повинні бути погоджені з структурним підрозділом Укрморрічінспекції та   позначені   інформаційними знаками за рахунок  коштів рибодобувних організацій, власників  або користувачів заповідників, заказників, водозаборів, станцій перекачування води та інших власників.

8. Техніка безпеки та охорона життя людей на воді

8.1. Вихід маломірних (малих) суден у плавання дозволяється за:

- сприятливих погодних умов;

- технічній справності судна;

- наявності устаткування та спорядження, перелічених в документах класифікаційного товариства;

- наявності необхідних суднових документів та відповідного свідоцтва (диплому) на право управлінню судном;

- умови дотримання випускного режиму та цих Правил.

Виняток для випуску маломірних суден при несприятливих погодних умовах допускається для суден, що за судновими документами не мають обмежень щодо фактичних або прогнозованих погодних умов, а також для маломірних суден, випуск яких здійснюється з метою підготовки спортсменів виключно в обмежених районах плавання для відповідного класу за умови забезпечення безпеки судноплавства і достатніх технічних засобів для аварійно-рятувальних операцій та рятування людей. Випуск спортивних суден у таких випадках  дозволяється тільки з баз-стоянок, що мають у розпорядженні відповідні аварійно-рятувальні засоби.

8.2. Судноводії маломірних (малих) суден зобов'язані:

- мати при собі документ на право керування судном з відміткою про проходження перевірки знань, або сертифікат (свідоцтво) навчального (тренажерного) центру, документ на право власності на судно та документ, що підтверджує проходження технічного огляду судна, картка приписного флоту;

- забезпечувати безпеку плавання судна та пасажирів;

- вміти своєчасно надавати допомогу потерпілим на воді;

- доставляти потерпілих на воді до лікувальних закладів;

- при погіршенні гідрометеорологічних умов переходити до укриття;

- перед виходом у плавання перевірити справність і комплектність обладнання судна (рятувальних засобів, запасних весел тощо);

- зупинятись на вимогу осіб, що контролюють безпеку плавання і забезпечення правопорядку на воді, та пред'являти для огляду судно та суднові документи;

- з урахуванням забезпечення безпеки судноплавства та дотримуючись Правил сприяти працівникам Укрморрічінспекції в частині зупинки порушників.

8.3.У разі аварійного випадку з маломірними (малими) суднами  складається  акт про випадок, додавши до нього відповідну схему руху з підписами водіїв суден, які скоїли аварійний випадок та повідомити найближчий структурний підрозділ Укрморрічінспекції.

8.4. Під час плавання на будь-якому плавзасобі пасажири та члени екіпажу повинні бути одягнені в сертифіковані рятувальні нагрудники (жилети) (з відміткою: «Випробування пройшов, дата»).

8.5. Судноводіям  маломірних (малих) суден забороняється:

- виходити в плавання без дозволу компетентних органів на судні, що не зареєстроване згідно з чинним законодавством, не має відповідних номерних знаків на бортах, не пройшло своєчасно технічний огляд ;

- виливати за борт залишки паливно-мастильних матеріалів та викидати сміття;

- здійснювати плавання в районах, що заборонені для руху маломірних (малих) суден, без дозволу структурного підрозділу Укрморрічінспекції;

- керувати судном у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння  будь-якого ступеня, а також у хворобливому стані, який може призвести до втрати орієнтування;

- передавати управління судном особам, що знаходяться в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння будь-якого ступеня або особам, що не мають документа на право керування судном;

- перевозити пасажирів, що знаходяться в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння будь-якого ступеня;

- порушувати норми пасажиромісткості та вантажопідйомності;

- управляти  судном, не маючи при собі підтверджуючого   свідоцтва  або диплому;

- здійснювати рух при видимості менше 500 м;

- ставити  судно на якір у межах суднового ходу;

- заходити на акваторії пляжів, місць, відведених для відпочинку та проведення тренувань спортивних суден;

- маневрувати та зупинятися поблизу суден, що не є маломірними (малими);

- зупинятися біля пасажирських або вантажних причалів на дистанції ближче, ніж 200 м;

- виходити на судновий хід (рекомендований курс, встановлену смугу руху), якщо видимість менше 1000 м, а вітрильним суднам, крім того, і в темний час доби;

- здійснювати рух швидкісних суден, якщо видимість менше 1000 м;

- швартуватися до плавучих  навігаційних знаків;

- плавання в районах, оголошених забороненими;

- перевозити вибухо- та пожежонебезпечні вантажі;

- купатися з борту судна, яке необладнане для цього.

- виходити в плавання з порушенням термінів відкриття і закриття навігації;

8.6. В усіх випадках, що не передбачені цими Правилами, судноводії повинні вживати всі можливі заходи, що диктуються  сталою практикою  судноводіння   або особливими обставинами, для забезпечення безаварійного плавання.

8.7. В усіх випадках, що не передбачені цими Правилами, судноводії повинні вживати всі можливі заходи, що диктуються практикою судноводіння або особливими обставинами, для забезпечення безаварійного плавання.

8.8. Заходи безпеки при зануренні та перебуванні під водою підводних плавців:

Занурення під воду може проводитися з берега чи з плавзасоба, укомплектованого рятувальним обладнанням, спеціальними трапами;

Перед початком спусків на березі чи на плавзасобі повинні бути підняті попереджувальні сигнали: на річці та озері – білий прапор з синьою косинкою;

На морі – сигнал «А» (альфа) – «У мене спущений водолаз, тримайтесь подалі від мене».

9. Особливі умови користування водними об'єктами для плавання на маломірних  (малих) суднах на узбережжі Азовського моря у межах Донецької області

Прибережна акваторія Азовського моря - це прибережні води Азовського моря шириною 2 морські милі, що відраховуються   від узбережжя.

9.1.Порядок обліку, реєстрації плавзасобів технічного і судноплавного нагляду за безпекою плавання маломірних суден здійснюється  згідно з постановами  Кабінету Міністрів України  від 26. 09.97. № 1069 “Про затвердження порядку суднового реєстру України і Суднової книги України” та від 27.07.98. № 1147  “Про прикордонний  режим”.

9.2.Усі маломірні риболовецькі, науково-дослідницькі, спортивні,  прокатні судна експедиційних і будівельних загонів та інших організацій, незалежно від відомчої належності та форми власності, а також самохідні та несамохідні плавзасоби, що знаходяться у особистому користуванні громадян України та використовуються ними як прогулянкові, для рибного лову або з іншою метою в Азовському морі, незалежно від їх розмірів та потужності, місця зберігання і технічного обслуговування, повинні бути зареєстровані в органах портового нагляду або у структурному підрозділи Укрморрічінспекції.

В межах контрольованих прикордонних районів реєстрації також підлягають усі плавзасоби, які використовуються на річках, що впадають в Азовське море, лиманах, озерах та інших водоймищах, які мають водне сполучення з басейном Азовського моря.

Капітани портів, Укрморрічінспекція на кожний зареєстрований плавзасіб видають його власнику  суднові документи встановленої форми (судновий білет, посвідчення на право керування маломірними суднами, суднове свідоцтво або довідка), а також індекс та номер.

9.3. Усі плавзасоби після реєстрації в органах портового нагляду, структурному підрозділу Укрморрічінспекції повинні бути зареєстровані у найближчому підрозділі Державної прикордонної служби України, де кожному зареєстрованому судну (плавзасобу) проставляється на судновому документі штамп встановленого зразка.

Для реєстрації плавзасобів зацікавлені організації надають у прикордонні підрозділи перелік плавзасобів за встановленою формою та суднові документи. Приватні власники плавзасобів представляють документи особисто.

9.4. Усі зареєстровані плавзасоби повинні мати відмітки та  написи відповідно до правил обліку та реєстрації.

9.5. Судновласники відповідно до вимог суднових документів зобов'язані виконувати технічний та судноплавний огляд плавзасобів у контролюючих організаціях по маломірних суднах, а у найближчому підрозділі Державної прикордонної служби України - звірку обліку плавзасобів.

9.6. Побудовані або придбані  судна, можуть бути спущені на воду і експлуатуватися лише після реєстрації у десятиденний термін у встановленому порядку.

Плавзасоби громадян і організацій, які були позбавлені права виходу в море, знімаються з обліків і усуваються з бази стоянки маломірних ( малих) суден.

9.7. Маломірні судна, інші плавзасоби, повітряні судна, які здійснюють посадку на воду, протягом 24 годин з часу прибуття у контрольований прикордонний район повинні бути поставлені на облік (тимчасовий облік) їх власниками в адміністрації найближчої пристані, причалу або пункту базування. Кожному судну (плавзасобу) присвоюється обліковий номер, який заноситься в першу графу журналу обліку маломірних суден та інших плавзасобів, який має бути пронумерований, прошнурований та скріплений печаткою власника причалу, пристані, пункту базування.

Власник пристані, причалу або пункту базування (або особа, що використовує причал, пристань, пункт базування на законних підставах, або уповноважена ним особа) зобов’язаний протягом 1 години з моменту взяття на облік маломірного судна або іншого плавзасобу проінформувати про це у телефонному режимі підрозділ Державної прикордонної служби України, на ділянці відповідальності якого розташовано пристань, причал або пункт базування, з подальшим письмовим повідомленням протягом 24 годин.

Після взяття на облік суден (плавзасобів) у суднових реєстраційних документах власників суден (плавзасобів) ставиться спеціальний штамп, який підписується власником причалу, пристані або пункту базування (або уповноваженою ним особою). Спеціальний штамп виготовляється за рахунок власника причалу, пристані або пункту базування.

Зняття з обліку, списання з балансу і утилізація, передача маломірних суден, інших плавзасобів проводиться з обов’язковим письмовим інформуванням про це власником причалу, пристані, пункту базування (або уповноваженою ним особою) відповідного підрозділу Державної прикордонної служби України впродовж 24 годин.

У межах контрольованих прикордонних районів реєстрації також підлягають усі судна, які використовуються на річках, що впадають в Азовське море, лиманах, озерах та інших водоймищах, які мають водне сполучення з басейном Азовського моря.

9.8. Особи, винні у порушенні прикордонного режиму щодо обліку, утримання та використання маломірних суден, несуть адміністративну або іншу відповідальність згідно із законодавством України.

9.9. За  порушення  Правил судновласники, судноводії несуть відповідальність згідно  з наказом  Міністерства інфраструктури України від 18.04.2013 № 235 «Про затвердження Порядку оформлення  матеріалів про адміністративні правопорушення на морському та річковому транспорті», зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 16.05.2013 за 744/23276.

10. Порядок облаштування баз  для стоянки маломірних (малих) суден і утримання плавзасобів

10.1. Місця розміщення баз  для стоянки маломірних (малих) суден встановлюються місцевими органами виконавчої влади за узгодженням з Укрморрічінспекцією.

10.2.Територія бази повинна забезпечувати будівництво на ній  передбачених проектом баз  стоянок, пірсів, службових приміщень та інших споруд, їх технічну стійкість при тривалій експлуатації, а дороги і під'їзні шляхи — під’їзд пожежних автомашин до місць забору води, стоянки суден і об'єктів на березі. Територія бази повинна бути огороджена (акваторія огороджується дамбами, понтонами, бонами, плавучими та іншими знаками судноплавної обстановки), утримуватись в чистоті і відповідати встановленим вимогам пожежного, санітарно-епідеміологічного нагляду та охорони природи.

Усі бази для  стоянки маломірних (малих) суден підлягають реєстрації в Укрморрічінспекції України.

10.3. Бази  для стоянки маломірних (малих) суден на узбережжі Азовського моря у межах Донецької області поза морським портом облаштовуються зацікавленими   суб'єктами господарської діяльності за узгодженням з підрозділами Державної прикордонної служби України та структурним підрозділом Укрморрічінспекції.

Бази  для стоянки маломірних (малих) суден  облаштовуються у відповідності до вимог Правил безпечної експлуатації баз для стоянки маломірних ( малих) суден.

Усі бази стоянок облаштовуються і утримуються у належному стані за рахунок підприємств, установ, організацій, до управління яких вони належать.

10.4. Кожна база  для стоянки маломірних (малих) суден  до початку  сезону відкривається комісією із представників органів місцевої влади, відповідного структурного підрозділу Укрморрічінспекції, органів міліції та інших контролюючих організацій. Комісію очолює представник місцевих органів влади.  В межах прикордонного контрольованого району  до комісії  залучається представник  Державної прикордонної служби України.

Бази стоянки, що не пройшли технічної перевірки, до експлуатації не допускаються.

10.5. Усі плавзасоби повинні зберігатися на базах  для стоянки, до яких вони приписані, зачиненими на замок. Ключі від замків знаходяться у власників плавзасобів. Весла, підвісні двигуни плавзасобів, що знаходяться на плаву, зберігаються окремо від плавзасобів у приміщенні, що зачиняється на замок.

Судна, що мають великий розмір та не можуть бути підняті на берег, залишаються на якорі або біля бази стоянки під охороною членів суднокоманди або охоронників. При цьому вживаються заходи, що  виключають перебування сторонніх осіб на судні і можливість користування ним у злочинних цілях.

10.6. Зацікавлені організації, риболови-любителі зобов'язані на своїх причалах утримувати за власний рахунок охорону, яка призначається за узгодженням з Державною прикордонною службою України. На любительських базах  для стоянки вибираються старости. Охорона баз стоянок здійснюється цілодобово.

10.7. Випуск самохідних і несамохідних суден, інших плавзасобів у внутрішні води здійснюється адміністрацією (черговою службою чи старостою) бази  для стоянки або пункту базування згідно з інструкцією, яка затверджується адміністрацією бази, а в межах прикордонного контрольованого району місцевими державними адміністраціями разом з   відповідними підрозділами Державної прикордонної служби України. За зникнення суден (плавзасобів) з баз стоянок (пунктів базування) і незаконний їх випуск у море начальник, охорона та відповідні посадові особи несуть персональну відповідальність згідно з чинним законодавством України.

10.8. Організації та особи, які відповідають за утримання баз (стоянок), повинні постійно підтримувати у справному стані обладнання, суворо дотримуватись правил утримання, охорони плавзасобів   на базах стоянки та порядку випуску їх у море.

10.9.Представники Державної прикордонної служби України, структурного підрозділу Укрморрічінспекції мають право тимчасово закривати бази  для стоянки  та  причали,  які порушили встановлений порядок утримання плавзасобів, позбавляти  виходу у море суден, що порушили режим плавання, до усунення порушень, про що вони інформують керівництво та зацікавлені організації, індивідуальних власників не менш ніж за добу до закриття бази стоянки  або позбавлення права виходу у море.

10.10. Пансіонати, бази відпочинку та інші заклади, незалежно від форми власності, які утримують і експлуатують маломірні (малі) судна, повинні дотримуватись вимог щодо утримання, облаштування та обслуговування баз для стоянки маломірних (малих) суден, визначених цими Правилами.

10.11. На базах забороняється:

- стоянка незареєстрованих в установленому порядку суден;

- порушення встановлених норм і технічних вимог для безпечної експлуатації бази і суден;

- порушення встановленого на базі випускного режиму.

10.12. Всі приписані до бази маломірні (малі) судна вносяться до журналу обліку приписного флоту цієї бази із зазначенням бортового номера, типу судна, власника судна, його адреси і телефону, місця стоянки судна на базі, часу проходження технічного огляду на придатність до плавання.

10.13. Керівник бази за узгодженням з структурним  підрозділом Укрморрічінспекції, а в межах контрольованих прикордонних районів також з відповідним підрозділом Державної прикордонної служби України, встановлює випускний режим, який повинен передбачати контроль за виходом і поверненням маломірних (малих) суден, їх справністю, наявністю обов'язкових суднових документів і посвідчень судноводіїв, за дотриманням норм пасажиромісткості, а також сповіщення судноводіїв про прогноз погоди.

10.14. При виході судна у плавання і при його поверненні на базу в журнал обліку виходу (приходу) суден повинен бути занесений :

- порядковий запис;

- номер судна,

- прізвище, ім’я , по батькові судновласника;

- склад  екіпажу  та пасажирів;

- мета та маршрут плавання;

- час  виходу судна;

- пункт призначення;

- орієнтовний  та фактичний час повернення судна на  базу.

Запис  у  журналі  підтверджується підписом  судновласника (судноводія).

10.15. Випуск маломірних (малих) суден з бази для  стоянки  вахтенною службою забороняється у випадках:

- неподання судноводієм посвідчення на право управління маломірним (малим) судном (у тому числі водним мотоциклом), суднового білета з відміткою в ньому про проходження щорічного технічного огляду, документів на вантаж, що перевозиться;

- невідповідності бортового номера судна записам в судновому білеті;

- відсутності у судноводія довіреності на право управління судном (за відсутності судновласника);

- виявлення на судні несправностей, з якими заборонена   його експлуатація;

- відсутності суднового обладнання та рятівних засобів, згідно з установленими нормами;

- порушення норм пасажиромісткості та вантажомісткості, неправильного розміщення вантажу (пасажирів), що викликають крен (диферент);

- наявності на судні вибухонебезпечних вантажів, якщо воно не призначено (не пристосовано) для перевезення цих вантажів або якщо їх перевезення здійснюється разом з пасажирами;

- коли фактичний чи прогнозований  стан вітру, хвиль та інших  гідрометеорологічних умов  не забезпечує  безпечного плавання;

- якщо  судноводій  чи пасажири перебувають у нетверезому  стані або в стані наркотичного сп’яніння;

- коли  база  не  має  Свідоцтва  про її реєстрацію.

11. Особливості порядку користування плавзасобами і правила поводження  екіпажів маломірних (малих) суден в  межах контрольованого прикордонного району

11.1. Контрольовані прикордонні райони області визначені постановою Кабінету Міністрів України від 03.08.98  №1199 “Про контрольовані  прикордонні  райони”:

- м. Маріуполь,

- Новоазовський район,

- Першотравневий район.

11.2. Екіпажі маломірних (малих) суден і плавзасобів науково-дослідницьких та інших організацій, а також риболови-любителі, спортсмени, туристи при виході у море зобов'язані інформувати найближчий підрозділ Державної прикордонної служби України встановленим порядком (по телефону або особисто) про час виходу (повернення) та кількість членів суднокоманди, пасажирів, район плавання і строк повернення (прибуття до будь-якого пункту) при наявності на борту таких документів:

- для суден усіх відомств та крейсерських яхт - суднової ролі, що підписана капітаном при наявності у всіх членів екіпажу документів, які посвідчують особу, посвідчення на право керування і дозвіл на плавання Регістром судноплавства України;

- для плавзасобів риболовів-любителів, спортсменів, туристів, прокатних пунктів, рятувальних служб, організацій спортивно-технічних спілок та інших організацій - суднового квитка, посвідчення на право керування маломірним судном, яке пройшло технічний огляд, і документів, що посвідчують особу.

11.3. Вихід у море і плавання маломірних (малих) плавзасобів організацій і окремих громадян, які підконтрольні Укрморрічінспекції, а також спортивних плавзасобів олімпійських класів, здійснюються тільки у світлий період доби на віддаленні від берега до 2-х морських миль з поверненням на причали до заходу сонця, для чого на кожному причалі потрібно мати інформацію про час заходу сонця.

Випуск в море і плавання прокатних плавзасобів (гідровелосипедів, гідроциклів, весільних та інших човнів) здійснюється лише у світлий період доби, крім плавання у районах рейдових стоянок іноземних суден) при наявності дозволу органів місцевої влади та ліцензії на право прокату.

Плавання крейсерських яхт, що належать  спортивним організаціям та  громадянам здійснюється в акваторії Азовського моря без обмеження у часі та районі плавання при наявності належно оформлених документів на вихід у море і керування яхтою, наявності радіозасобів  для зв'язку з базою, стоянкою, підрозділами та кораблями Державної прикордонної служби України.

11.4. Адміністрація баз стоянки повинна встановити порядок швидкого збору на причалах усіх плавзасобів, що знаходяться у морі   у разі одержання штормового попередження, а також на вимогу підрозділу Державної прикордонної служби України.

11.5. Адміністрація прокатних станцій, будинків відпочинку та причалів зобов'язана у спеціальному журналі вести облік видачі плавзасобів з моменту випуску плавзасобів у море і мати на воді чергові двигуні плавзасоби з екіпажем та рятувальником.

11.6. Адміністрація організацій, судновласники, старости, охорона баз стоянки зобов'язані негайно подати інформацію у найближчий підрозділ Державної прикордонної служби України про всі випадки несвоєчасного повернення плавзасобу на причали.

11.7. Судна всіх організацій та приватних судновласників під час знаходження у морі повинні дотримуватись всіх міжнародних правил щодо попередження зіткнення суден і сигналів розпізнавання, які встановлені Державною прикордонною службою України.

11.8. Правом виходу в море на судні користуються лише ті особи, які приписані до даного судна у встановленому порядку.

При наявності на борту осіб, що не входять до складу суднокоманди капітани суден при оформленні виходу зобов'язані пред'явити представнику Державної прикордонної служби України,   що оформляє вихід, список таких осіб із зазначенням прізвища, ім'я,  по батькові, року народження, з якою метою і на який строк направляється. Список пасажирів підписується капітаном.

11.9. У випадку прибуття на базу стоянки судна, до якого воно не приписано, власник судна (капітан) зобов'язаний негайно особисто або через чергового по базі стоянки доповісти у найближчий підрозділ Державної прикордонної служби України про прибуття та термін стоянки.

11.10. Керівники організацій, що мають плавзасоби, зобов'язані надавати допомогу підрозділам Державної прикордонної служби України, співробітникам міліції, контролюючим органам по маломірних плавзасобах у контролі за режимом плавання і утримання плавзасобів, включаючи виділення плавзасобів у їх  розпорядження.

Капітани суден, усі члени суднових команд і рибалки під час знаходження у морі та на березі зобов'язані:

- пред'являти на першу вимогу капітанів прикордонних кораблів і берегових прикордонних нарядів суднові та особисті документи;

- при знаходженні у морі виконувати всі вказівки командування прикордонних кораблів з питань, які передбачені Законом України “Про державний кордон України”;

- негайно доповідати у пункти базування, найближчий морський порт та підрозділ Державної прикордонної служби України про виявлення в акваторії Азовського моря іноземних риболовецьких суден, окремих човнів, плотів та інших плавзасобів як з людьми на борту, так і без них;

- передавати у підрозділ Державної прикордонної службу України плавзасоби та різні предмети, що були виловлені у морі або знайдені на березі, зберігаючи їх у такому вигляді, в якому вони були знайдені.

11.11. Всім організаціям, екіпажам прогулянкових, каботажних суден, власникам плавзасобів забороняється:

- утримувати самохідні та несамохідні судна поза межами встановлених пристаней, причалів, баз для  стоянки  з порушенням правил утримання, незареєстровані плавзасоби. При відсутності організованих причалів власники повинні мати дозвіл - довідку від  органів місцевої влади, підрозділів Державної прикордонної служби України на утримання плавзасобів за  місцем  проживання. Вихід таких плавзасобів в море здійснюється тільки з дозволу підрозділів Державної прикордонної служби України;

- переводити плавзасоби з одного причалу на інший без попереднього узгодження з підрозділом Державної прикордонної служби України та структурним підрозділом Укрморрічінспекції;

- наближатися, лежати у дрейфі ближче ніж 500 м від району стоянки іноземних суден та вести з їх суднокомандами переговори, приймати та передавати будь-які предмети;

- саджати та висаджувати пасажирів, завантажувати та розвантажувати самохідні та несамохідні судна, інші плавзасоби поза пристанями, причалами і пунктами базування (за винятком випадків, пов'язаних зі стихійним лихом, аварією, катастрофою або з дозволу підрозділу Державної прикордонної служби України);

- здійснювати лов риби на фарватерах, рекомендованих курсах і в районах вхідних воріт портів;

- передавати плавзасоби іншим власникам без попередньої їх реєстрації;

- залишати причал (плавзасоби) без охорони;

- спускати на воду двигуні (весельні), надувні   та інші плавзасоби, що не зареєстровані у встановленому порядку.

11.12. Заняття підводним плаванням з аквалангом у районах стоянки іноземних суден заборонено.

Пляжі, місця масового відпочинку громадян на воді у межах прикордонної смуги та контрольованого прикордонного району облаштовуються необхідними засобами контролю з метою виключення можливості запливу відпочиваючих до іноземних та українських суден закордонного прямування.

Дотримання цих вимог забезпечується адміністрацією пляжів та місць масового відпочинку громадян.

Додаток 1

До п. 2.7 «Правил користування водними об’єктами для плавання

на маломірних (малих) суднах у Донецькій області»

ЗАТВЕРДЖЕНО:

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

ІНСТРУКЦІЯ

про порядок постановки та зберігання затриманих

маломірних (малих) суден на штрафну площадку

1. Загальні положення.

1.1. Ця інструкція розроблена відповідно до пункту 32 Указу  Президента  України від 08.04.2011 року № 447 «Положення про Державну інспекцію України з безпеки на морському і річковому транспорті» та  наказу Міністерства транспорту України від 19.04.2001р. № 225 «Про затвердження Інструкції про огляд суден, які здійснюють плавання (експлуатуються) на внутрішніх водних шляхах України», з метою посилення  контролю за відповідністю маломірних (малих) суден діючим стандартам безпеки судноплавства та запобіганню забруднення довкілля з суден.

1.2.  Інструкція  встановлює вимоги  до  порядку  постановки маломірних (малих) суден на штрафний майданчик на території Донецької області, що здійснюється  головними державними інспекторами,  старшими державними інспекторами, державними інспекторами Державної інспекції України з безпеки на морському і річковому транспорті (далі - посадова особа Укрморрічінспекції).

1.3.  Посадова особа Укрморрічінспекції має право:

- проводити огляд маломірних (малих) суден незалежно від їх прапора та форми власності  і приналежності, що здійснюють плавання (експлуатуються) на внутрішніх водних шляхах України, прибережних морських районах та інших водних об’єктах Донецької області зі складанням відповідного акту огляду;

- забороняти подальшу експлуатацію маломірних (малих) суден шляхом постановки їх на штрафні майданчики, якщо цими суднами не забезпечується безпека судноплавства та виникає загроза забруднення довкілля, до виконання вимог щодо усунення недоліків виявлених посадовими особами Укрморрічінспекції.

1.4. Водний транспорт приймається на штрафну площадку від працівників прикордонних військ України, органів внутрішніх справ, Держрибфлотінспекції, Регістра судноплавства України та Державною інспекцією України з безпеки на морському та річковому транспорті (Укрморрічінспекція), яким доручено контроль за рухом плавзасобів, про що складається протокол (додаток 1).

2.	Випадки,  при яких маломірне (мале) судно може бути поставлене на штрафний майданчик.

Встановити, що постановка маломірних (малих) суден на штрафну площадку здійснюється у випадках:

2.1. Порушення правил прикордонного режиму.

2.2. Керування маломірним (малим) судном в стані сп’яніння або передача керування маломірним (малим) судном особі, яка перебуває у стані сп’яніння, а також ухилення осіб, що керують маломірним (малим) судном, від проходження відповідно до встановленого порядку огляду на стан сп’яніння.

2.3. Керування маломірним (малим) судном особами, які не мають права керування цими маломірним (малим) судном, або передача керування маломірного (малого) судна особі, яка не має права керування, а також не подала для перевірки посвідчення реєстраційних та інших документів, що підтверджують право на керування чи розпорядження маломірним (малим) судном.

2.4. Керування водним транспортом незареєстрованим у встановленому порядку, з підробленими знаками або без номерних знаків.

2.5. Експлуатація водного транспорту, номери агрегатів якого не відповідають записам у реєстраційних документах, або номери агрегатів підроблені.

2.6. Плавзасоби, що не мають господаря, знайдені поза територією причалів, на узбережжі моря, лиману, озера або іншої водойми без установлених номерів на плавзасобі або незареєстровані в контролюючій організації по маломірних плавзасобах та не поставлені на облік у прикордонних військах України.

3. Порядок оформлення документів при постановці маломірного (малого) судна на штрафний майданчик.

Посадова особа Укрморрічінспекції в акті огляду маломірного (малого) судна повинна зазначити причини заборони його експлуатації.

3.1. Якщо судно здійснює плавання (експлуатується) під іноземним прапором, то додатково судновласнику пропонується повідомити своє консульське представництво та подальший огляд судна здійснюється в присутності консула.

3.2. Після складання акту судно у супроводі посадової особи Укрморрічінспекції прямує до найближчого штрафного майданчика.

3.3. Посадова особа Укрморрічінспекції в присутності особи, відповідальної за експлуатацію штрафного майданчика та судновласника повинна скласти протокол постановки судна на штрафний майданчик (додаток №1) із зазначенням причин постановки судна на штрафний майданчик, де також вказати наявність суднового обладнання.

3.4. Протокол складається у трьох примірниках, один з яких залишається порушникові, другий залишається у чергового по штрафмайданчику, а третій примірник протоколу залишається у працівника, який доставив плавзасобів на штрафну площадку.

Протокол підписується працівниками, які доставили плавзасіб, черговим по штрафмайданчику та власником, а вразі відсутності останнього (або з інших причин)- двома свідками.

3.5 Доступ до рубки, машинного відділення, салонів, допоміжних приміщень після здачі маломірного судна особі, відповідальної за експлуатацію штрафного майданчика повинні бути зачинені, опечатані посадовою особою Укрморрічінспекції.

3.6. Після складення протоколу, плавзасіб розміщується на штрафмайданчику та береться під охорону.

3.7. Відповідальна особа штрафного майданчика  несе відповідальність за збереження судна згідно протоколу, та не має права видавати судно судновласнику без дозволу посадової особи Укрморрічінспекції, яка поставила судно на штрафний майданчик.

3.8. Допуск власників до плавзасобу здійснюється у присутності чергового на стоянці, на підставі письмового дозволу того органу, яким ведеться розгляд справи. Цими ж органами приймається рішення про повернення власникові плавзасобу про що складається  акт видачі судна зі штрафного майданчика (додаток 2). Судно видається після пред’явлення документів, що засвідчують особу одержувача, а також документів на водний транспорт, необхідні дані яких записуються у Книгу прийняття та видачі затриманих плавзасобів.

4. Встановити строки знаходження плавзасобів на штрафмайданчику

для тимчасового зберігання.

4.1. При встановленні у водія стану сп’яніння, його водний транспорт затримується на строк не менший, як на 24 години.

4.2. У всіх інших випадках, зазначених у другому розділі - по мірі усунення причин затримання.

4.3. Плавзасіб повертається власнику після сплати штрафу, вартості зберігання і вартості доставки плавзасобу на штрафну площадку.

5. Оплата за зберігання плавзасобів проводиться на місці черговому по штрафмайданчику згідно з затвердженими тарифами.

6. Всі кошти, що надійшли за зберігання плавзасобів та інші послуги, зараховуються на розрахунковий рахунок підприємства, яка несе за це відповідальність.

7. Якщо протягом трьох місяців плавзасоби не забрані порушником з території штрафного майданчика, справа передається в суд для вирішення питання про їх конфіскацію та оплату за знаходження плавзасобів на штрафному майданчику.

Додаток 1 до ІНСТРУКЦІІЇ

про порядок постановки та зберігання затриманих

маломірних (малих) суден на штрафну площадку

Протокол

постановки судна на штрафний майданчик

_____________________________________________________________________

(тип, бортовий номер/назва судна)

"____"________________  20__ року                                         ________________________________

(місце складання протоколу)

Я,             ___________________________________            ___________________________

(прізвище, ім'я, по батькові, посада, підрозділ)

_____________________________________________                _______________________________________________

Укрморрічінспекції, в присутності ______________________________________________________

___________________________________________________________________________________

(прізвище ім'я по батькові , посада працівника штраф майданчика)

виявив, що стан судна__________________________________________________________________

(тип судна, бортовий номер/назва)

яке належить _________________________________________________________________________

(прізвище, ініціали судновласника)

не забезпечує безпеку судноплавства  ____________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

(причина постановки судна на штраф майданчик)

Керуючись Законом України "Про транспорт" та відповідно до  пункту 32 Указу  Президента  України від 08.04.2011 року № 447. «Положення про Державну інспекцію України з безпеки на морському і річковому транспорті», заборонена експлуатація судна і воно встановлено на штрафний майданчик для зберігання до усунення виявлених недоліків.

Перелік суднового обладнання, що знаходиться на судні: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Посадова особа Укрморрічінспекції                  ________________________________

(прізвище, ініціали, підпис)

М.п.

Судно та суднове обладнання прийняв для зберігання начальник (інша посадова особа) штрафного майданчика "___" ________20__р.  __ год. __  хв.

Посадова особа штрафного майданчика              ________________________________

(прізвище, ініціали, підпис)

З протоколом ознайомлений і отримав копію        " ____" ___________20_ __ р.

Судновласник (судноводій)                               ________________________________

(прізвище, ініціали, підпис)

Додаток 2 до ІНСТРУКЦІІЇ

про порядок постановки та зберігання затриманих

маломірних (малих) суден на штрафну площадку

Акт

видачі судна зі штрафного майданчика

_____________________________________________________________________

(тип, бортовий номер/назва судна)

"____"________________  20__ року                                         ________________________________

(місце складання акту)

Я,             ___________________________________            ___________________________

(прізвище, ім'я, по батькові, посада, підрозділ)

_____________________________________________                _______________________________________________

Укрморрічінспекції

виявив, що стан судна__________________________________________________________________

(тип судна, бортовий номер/назва)

яке належить _________________________________________________________________________

(прізвище, ініціали судновласника)

відповідає вимогам законодавства з питань  безпеки судноплавства. Недоліки усунені.

Керуючись Законом України "Про транспорт" та відповідно до  пункту 32 Указу  Президента  України від 08.04.2011 року № 447 «Положення про Державну інспекцію України з безпеки на морському і річковому транспорті», експлуатація судна дозволяється і воно може бути видане судновласнику:

_____________________________________________________________________________________

(прізвище, ініціали судновласника)

Посадова особа Укрморрічінспекції                  ________________________________

(прізвище, ініціали, підпис)

М.п.

Судно та суднове обладнання отримав "___" ________20__р.  __ год. __  хв.

Судновласник (судноводій)                               ________________________________

(прізвище, ініціали, підпис)