# Приложение 1

к  решению областного совета

от «____»_________№ _________

Санитарно-защитные полосы магистральных водоводов Енакиевского

районного управления Государственного производственного предприятия «Укрпромводчермет»

Ширина санитарно-защитной полосы водоводов, проходящих по незастроенной территории, устанавливается от крайних водоводов: при прокладке в сухих грунтах – не менее 10 м при диаметре до 1000 мм и не менее 20 м при больших диаметрах; в мокрых грунтах – не менее 50 м независимо от диаметра.

При прокладке водоводов по застроенной территории по согласованию с органами санитарно-эпидемиологической службы ширину полосы допускается уменьшать.

Санитарно-защитные полосы устанавливаются по магистральным водоводам:

- «Канал «Северский Донец-Донбасс – Ватутинская насосная станция» Ø1200 мм (старый);

- «Канал «Северский Донец - Донбасс» - Ватутинская насосная станция» Ø1400 мм (новый);

- «Канал «Северский Донец - Донбасс» - насосная станция I-го подъема» Ø1400 мм.

Санитарно-защитная полоса в сухих грунтах устанавливается шириной по 20 м в обе стороны от водоводов в мокрых грунтах и при пересечении реки Корсунь по 50 м в обе стороны.

Водоводы проходят по землям Енакиевского городского, Корсуньского и Карло-Марксовского поселковых советов.

Площадь санитарно-защитных полос водоводов составляет соответственно: 64,4 га; 70,0 га;  94,51 га; протяженность границ – 27,98 км; 30,25 км; 43,88 км.