Приложение 1

к решению областного совета

от “___” _________№_______

ГРАНИЦЫ ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ  БЕЛОКУЗЬМИНОВСКОГО ВОДОЗАБОРА И МАГИСТРАЛЬНОГО  ВОДОВОДА К КОНСТАНТИНОВСКИМ РЕЗЕВУАРАМ

Границы зон санитарной охраны Белокузьминовского водозабора и водовода к Константиновским резервуарам согласно проекту, разработанному  Центральной контрольно-исследовательской и проектно-изыскательской водной лабораторией Государственного производственного предприятия “Укрпромводчермет”, устанавливаются из 3-х поясов: первого пояса строгого режима, второго и третьего поясов - поясов ограничения.

        - По водозаборным скважинам и сооружениям II  подъема.

1.1. Границы зоны санитарной охраны первого пояса устанавливаются вокруг каждой скважины размерами 60 х 60 м, вокруг площадки водопроводных сооружений размером 118 х 100 м. Общая площадь первого пояса 2,94 га,  периметр границ 1,62 км. Земли принадлежат Часов-Ярскому районному управлению Государственного производственного предприятия “Укрпромводчермет”.

1.2. Второй пояс зоны санохраны принимается площадью  41,27 га, протяженность границ – 2,7 км. Границы второго пояса ЗСО проходят в 200м от северных скважин 2а и 4а по меловым отрогам вдоль полевой дороги; восточная граница по линии, проходящей в 200 м от скважины 4а и 5, пересекающей земляную плотину в центральной ее части и далее проходящей по пруду до насосной станции на южном берегу пруда; южная граница – в 200 м от скважины 1б и 5 по землям 4-го отделения   филиала “Красная Звезда”  агрофиры “Шахтер” до пересечения с магистральным водоводом до Константиновских резервуаров; западная – по землям Белокузьминовского сельского совета, пересекая долину р.Беленькой до пересечения с северной границей.

В границы II -го пояса ЗСО включены: русло и пойма р.Беленькой протяженностью 800 м, юго-западная часть пруда, пахотные земли агрофирмы “Шахтер”, земли Белокузьминовского сельского совета, земли Марковского сельского совета (меловые отроги), земли Часов-Ярского районного управления Государственного производственного предприятия “Укрпромводчермет”.

Вокруг территории первого пояса водопроводных сооружений II-го подъема устанавливается 100 метровая санитарно-защитная полоса, проходящая по землям Часов-Ярского районного управления Государственного призводственного предприятия “Укрпромводчермет” и землям агрофирмы “Шахтер”.

1.3. Третий пояс зоны санитарной охраны принимается площадью 18,1 км2, периметром 16,1 км и представляет собой в плане шестиугольник.

Расстояние от крайних скважин до ближайших сторон шестиугольника–2,2км.

В границы третьего пояса включены: русло и пойма р.Беленькой протяженностью 5,1 км, вся территория с.Белокузьминовка, земли агрофирмы “Шахтер”, Краматорского общества с ограниченной ответственностью “Скиф” и земли Марковского сельского совета.

        - По водоводам.

2.1. Ширина санитарно-защитной полосы водоводов устанавливается  10 м по обе стороны от крайних  водоводов, при переходе водовода через долину р.Грузской –  50 м. В границы санитарно-защитной полосы водоводов входят земли Белокузьминовского  сельского совета, агрофирмы “Шахтер”, земли Новодмитриевского сельского совета, частные нстантиновскогогородского совета.