##### Об установлении границ зон санитарной охраны водопроводных насосных станций городов Украинск, Селидово (ВНС № 1), Горняк, Селидовского производственного управления водопроводно-канализационного хозяйства коммунального предприятия “Компания “Вода Донбасса”

В соответствии со ст. ст. 13, 34, 36, 37 Закона Украины “О питьевой воде и питьевом водоснабжении”, ст. 93 Водного кодекса Украины, ст. ст. 111, 113 Земельного кодекса Украины, постановлением Кабинета Министров Украины от 18.12.98 № 2024 “О правовом режиме зон санитарной охраны водных объектов”, руководствуясь ст. 43 Закона Украины “О местном самоуправлении в Украине”, областной совет

РЕШИЛ:

##### 1. Установить границы зон санитарной охраны водопроводных насосных станций (далее – ВНС) городов Украинск, Селидово (ВНС № 1), Горняк Селидовского производственного управления водопроводно-канализационного хозяйства коммунального предприятия (далее – ПУВКХ КП) “Компания “Вода Донбасса” согласно приложению 1.

2. Украинскому, Селидовскому, Горняцкому городским советам, Зорянскому сельскому совету, Селидовскому ПУВКХ КП “Компания “Вода Донбасса”, предприятиям и организациям всех форм собственности, собственникам земельных участков и землепользователям, собственникам инженерных коммуникаций и сооружений, находящихся в зонах санитарной охраны ВНС городов Украинск, Селидово и Горняк, обеспечить соблюдение требований законодательства Украины в части предотвращения загрязнения указанных территорий, а также принять меры по выполнению санитарно-технических мероприятий согласно приложению 2.

3. КП “Компания “Вода Донбасса” обеспечить установление в натуре (на местности) границ зон санитарной охраны ВНС городов Украинск, Селидово (ВНС № 1) и Горняк, определенных проектами землеустройства.

4. Контроль по исполнению настоящего решения возложить на постоянную комиссию областного совета по вопросам экологии и природных ресурсов (Котов).

Председатель областного совета			А.М. Федорук

Приложение 1

к решению областного совета

________________№____________

Зоны санитарной охраны водопроводных насосных станций городов Украинск, Селидово (ВНС № 1), Горняк Селидовского ПУВКХ КП “Компания “Вода Донбасса”

Зоны санитарной охраны (далее – ЗСО) водопроводных насосных станций городов Украинск, Селидово (ВНС № 1), Горняк согласно проектам, разработанным Центральной контрольно-исследовательской и проектно-изыскательской водной лабораторией КП “Компания “Вода Донбасса”, устанавливаются из двух поясов: первого пояса – зоны строгого санитарного режима, санитарно-защитной полосы (далее – СЗП) – зоны ограничений.

Водопроводная насосная станция г. Украинск

1. Граница первого пояса ЗСО устанавливается в пределах существующей площадки водопроводного узла. Протяженность границы первого пояса ЗСО ВНС – 343 м, площадь первого пояса – 0,67 га. Первый пояс ЗСО расположен на землях Украинского городского совета, выделенных Селидовскому ПУВКХ КП “Компания “Вода Донбасса” под сооружения без государственной регистрации.

2. Граница СЗП устанавливается вокруг первого пояса ЗСО, на расстоянии 100 м от него. Протяженность границы СЗП – 1,11 км, площадь СЗП – 7,05 га.

Санитарно-защитная полоса расположена на землях Украинского городского совета.

Водопроводная насосная станция № 1 г. Селидово

1. Граница первого пояса ЗСО устанавливается по существующему ограждению площадки водопроводного узла. Протяженность границы первого пояса ЗСО ВНС 371 м, площадь первого пояса – 0,86 га. Первый пояс ЗСО расположен на землях Селидовского городского совета, выделенных Селидовскому ПУВКХ КП “Компания “Вода Донбасса” под сооружения без государственной регистрации.

2. Граница СЗП устанавливается вокруг первого пояса ЗСО, на расстоянии 100 м от него (от ограждения). Протяженность границы СЗП – 1,17 км, площадь СЗП – 7,69 га.

Санитарно-защитная полоса расположена на землях Селидовского городского совета и садового товарищества “Луч” шахты им. Д.С. Коротченко.

Водопроводная насосная станция г. Горняк

1. Граница первого пояса ЗСО с северной и западной сторон устанавливается по существующему ж.-б. ограждению площадки водопроводного узла, с южной стороны – по существующему проволочному ограждению и вдоль стен недостроенных водопроводных сооружений, с восточной стороны – на расстоянии 30 м от резервуара чистой воды. Протяженность границы первого пояса ЗСО ВНС 410 м, площадь первого пояса водозабора – 1,08 га. Первый пояс ЗСО расположен на территории Зорянского сельского совета, на землях, выделенных в постоянное пользование ГПП “Укрпромводчермет” и шахте “Кураховская” под водопроводные сооружения.

2. Граница СЗП устанавливается вокруг первого пояса ЗСО, на расстоянии 100 м от него. Протяженность границы СЗП – 1,27 км, площадь СЗП – 9,06 га.

Санитарно-защитная полоса расположена на землях резервного фонда Зорянского сельского совета, огородного товарищества “Дружба”, землях сельскохозяйственного назначения в частной собственности.

Приложение 2

к решению областного совета

________________№____________

Санитарно-технические мероприятия в зонах санитарной охраны водопроводных насосных станций городов Украинск, Селидово (ВНС № 1) и Горняк Селидовского ПУВКХ КП “Компания “Вода Донбасса”

| № п/п | Наименование мероприятий | Исполнитель | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечить установление в натуре (на местности) границ земельных участков, права на которые ограничены (отягощены) в связи с установлением зон санитарной охраны водопроводных насосных станций городов Украинск, Селидово (ВНС №1), Горняк, их государ-ственную регистрацию в установленном законодательством порядке. | КП “Компания “Вода Донбасса” | 2013 – 2016 годы |
| 2 | Оформить государственные акты на право постоянного пользования земельными участками КП “Компания “Вода Донбасса” в соответствии со статьями 120 и 125 Земельного Кодекса Украины. | КП “Компания “Вода Донбасса”, Селидовское ПУВКХ КП “Компания “Вода Донбасса” | 2012–2015 годы |
|  | В первом поясе ЗСО |  |  |
| 3 | В соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84 и согласно разработанным проектам ЗСО, выполнить проектно-сметную документацию и работы по обустройству первого пояса ЗСО (ограждение, сигнализация, освещение) водопровод-ных узлов | Селидовское ПУВКХ КП “Компания “Вода Донбасса” | 2012 – 2016 годы |
| 4 | Не допускать любое строительство, не связанное с эксплуатацией водопроводных сооружений. | Селидовское ПУВКХ КП “Компания “Вода Донбасса” | Постоянно |
| 5 | Обеспечить соблюдение надлежащего санитарного состояния на территории первого пояса ЗСО, в частности после ремонтных и строительных работ. | Селидовское ПУВКХ КП “Компания “Вода Донбасса” | Постоянно |
| 6 | Ликвидировать на площадках существующие приемники нечистот с водопроницаемыми выгребами с предварительной очисткой, дезинфекцией, засыпкой выгребных ям. | Селидовское ПУВКХ КП “Компания “Вода Донбасса” | 2012 – 2013 годы |
| 7 | Не допускать применения органических, минеральных удобрений и средств химической защиты растений при уходе за зелеными насаждениями. | Селидовское ПУВКХ КП “Компания “Вода Донбасса” | Постоянно |
|  | По ВНС города Украинск |  |  |
| 8 | Закончить строительство нового туалета и душевой с подключением их к городской сети канализации. | Селидовское ПУВКХ КП “Компания “Вода Донбасса” | 2012 – 2013 годы |
|  | По ВНС №1 города Селидово |  |  |
| 9 | Построить новый приемник нечистот с водонепроницаемым выгребом, обеспечить подъезд к нему спецавтотранспорта. | Селидовское ПУВКХ КП “Компания “Вода Донбасса” | 2012 – 2013 годы |
|  | По ВНС города Горняк |  |  |
| 10 | Построить новый приемник нечистот с водонепроницаемым выгребом, обеспечить подъезд к нему спецавтотранспорта. | Селидовское ПУВКХ КП “Компания “Вода Донбасса” | 2012 – 2013 годы |
| 11 | Закончить ремонт водопроводных колодцев у здания насосной станции и на водоводе к с. Желанное. | Селидовское ПУВКХ КП “Компания “Вода Донбасса” | 2012 год |
| 12 | При отсутствии необходимости в хозяйственном использовании ликвидировать недействующие постройки на территории водопроводного узла. | Селидовское ПУВКХ КП “Компания “Вода Донбасса” | 2012 – 2013 годы |
| 13 | Обустроить подъездную дорогу к площадке водопроводного узла по огражденной территории неоконченного строительства шахты “Кураховская”, примыкающей к площадке ВНС. | Селидовское ПУВКХ КП “Компания “Вода Донбасса” | 2012 – 2014 годы |
|  | В санитарно-защитной полосе |  |  |
| 14 | Не допускать новое строительство, не связанное с эксплуатацией водопроводных сооружений, без согласования с Селидовским ПУВКХ КП “Компания “Вода Донбасса” и органами санитарного надзора. | Украинский, Селидовский, Горняцкий городские советы, Зорянский сельский совет | Постоянно |
|  | По ВНС города Украинск |  |  |
| 15 | Вынести гаражи за пределы санитарно-защитной полосы. | Украинский городской совет, владельцы индивидуальных гаражей | 2012 – 2017 годы |
| 16 | Организовать регулярную работу службы коммунального хозяйства города по санитарной очистке территории СЗП насосной станции. | Украинский городской совет | Постоянно |
| 17 | Не допускать загрязнения территории СЗП хозбытовыми стоками, своевременно устранять утечки из сетей канализации | Селидовское ПУВКХ КП “Компания “Вода Донбасса” | Постоянно |
| 18 | Водопроводные и канализационные колодцы содержать в надлежащем техническом состоянии | Селидовское ПУВКХ КП “Компания “Вода Донбасса” | Постоянно |
|  | По ВНС №1 города Селидово |  |  |
| 19 | Не допускать возделывания огородов (самозахват) на западном и южном участке СЗП. | Селидовский городской совет | Постоянно |
| 20 | Соблюдать надлежащее санитарное состояние на территории садовых участков СОТ “Луч”, находящихся в пределах СЗП, не допускать возникновения стихийных свалок ТБО | Правление СОТ “Луч”, владельцы садовых участков | Постоянно |
| 21 | Проводить разъяснительную работу с владельцами дачных участков на территории СЗП о невозможности применения органических, минеральных удобрений и средств химической защиты растений | Селидовское ПУВКХ КП “Компания “Вода Донбасса”, Правление СОТ “Луч” | Постоянно |
|  | По ВНС города Горняк |  |  |
| 22 | Проводить разъяснительную работу с владельцами дачных участков ОТ “Дружба” и земель сельскохозяйственного назначения на территории СЗП о невозможности применения органических, минеральных удобрений и средств химической защиты растений. | Селидовское ПУВКХ КП “Компания “Вода Донбасса”, правление ОТ “Дружба”, Зорянский сельский совет | Постоянно |
| 23 | Не допускать загрязнения территории СЗП твердыми бытовыми и строительными отходами. Не допускать возникновения несанкционированных стихийных свалок бытовых и строительных отходов. | Зорянский сельский совет, правление ОТ “Дружба”, Селидовское ПУВКХ КП “Компания “Вода Донбасса”. | Постоянно |