Приложение 1

К решению областного совета

от____  _______2002г.№____

ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ

ВОЛЫНЦЕВСКОГО РЕЗЕРВНОГО И ОЛЬХОВСКОГО ПИТЬЕВЫХ

ВОДОХРАНИЛИЩ, ОЛЬХОВСКОЙ ФИЛЬТРОВАЛЬНОЙ СТАНЦИИ.

Границы зон санитарной охраны согласно проектам, выполненным Центральной контрольно-исследовательской и проектно-изыскательской водной лабораторией ГПП «Укрпромводчермет», устанавливаются для водохранилищ из 3-х поясов: первого пояса строгого санитарного режима, второго и третьего – поясов ограничений; для фильтровальных станций – из 2-х поясов: зоны строгого санитарного режима и санитарно-защитной полосы (зоны ограничений).

- ПО ВОЛЫНЦЕВСКОМУ РЕЗЕРВНОМУ ПИТЬЕВОМУ ВОДОХРАНИЛИЩУ.

1.1. Границы зон санитарной охраны первого пояса устанавливаются: по прилегающим к водозабору правому и левому берегам на расстоянии 100 м от уреза воды в водохранилище с отметкой воды в нем при НПУ 157,91 мБС; по акватории на расстоянии 100 м от сифонного водозаборного сооружения; в нижнем бьефе плотины границы охватывают саму плотину, паводковый водосброс, насосную станцию 1-го подъема и проходят в пределах землеотвода Енакиевскому районному управлению ГПП «Укрпромводчермет».

Общая площадь земель в границах первого пояса зоны санитарной охраны, включая площадь части акватории водохранилища, равна 0,9 км2, протяженность границы, в т.ч. по акватории, 1,2 км.

1.2. Границы зоны санитарной охраны второго пояса устанавливаются по берегам водохранилища, в пределах 500 м от уреза воды в нем при НПУ 157,91 мБС.

В нижнем бьефе  плотины граница совпадает с границей правого пояса и существующим ограждением

Вверх, включая всю акваторию, граница устанавливается на расстоянии 4,1 км от водозабора.

Территория второго пояса расположена на землях Енакиевского городского, Булавинского и Ольховатского поселковых советов, Енакиевского районного управления ГПП «Укрпромводчермет».

Общая площадь земель в границах второго пояса зоны санитарной охраны равна 8,64 км2, в т.ч. по акватории – 3,10 км2, протяженность внешней границы – 13,5 км.

1.3. Границы зоны санитарной охраны 3-го пояса устанавливаются вверх по течению основного водотока (р. Булавин) на расстоянии 9,0 км от границы второго пояса.

Боковые границы проходят по водоразделу, но не более 5 км от основного водотока.

В пределы третьего пояса входят земли:

-Енакиевского городского совета;

-Булавинского, Ольховатского поселковых советов;

-ПО «Орджоникидзеуголь»;

-СХП «Октябрьское» учреждения ЮЕ 312/52;

-Шахтерского районного совета.

Общая площадь земель в границах третьего пояса равна

-108,2 км2, протяженность внешних границ – 44,5 км.

- ПО ОЛЬХОВАТСКОМУ ПИТЬЕВОМУ ВОДОХРАНИЛИЩУ

2.1. Границы зоны санитарной охраны первого пояса устанавливаются выше водозаборной башни по акватории водохранилища и по его берегам на расстоянии 100 м от уреза воды с отметкой воды в водохранилище при НПУ 120 мБС, а в нижнем бьефе плотины в пределах землеотвода Макеевскому районному управлению ГПП «Укрпромводчермет».

В пределы первого пояса входят: часть водного зеркала водохранилища, прибрежная 100 м полоса, гидротехническое сооружение водохранилища (земляная плотина, водозаборное сооружение, водосборное сооружение, сооружение фильтровальной станции).

Общая площадь в границах первого пояса санитарной охраны, включая площадь части акватории водохранилища 0,06 км2, равна 0,214 км2, протяженность границы – 2,0 км.

2.2. Границы зоны санитарной охраны второго пояса устанавливаются по берегам водохранилища на расстоянии 500 м от уреза воды в водохранилище при НПУ 120 мБС.

В пределы второго пояса входит вся акватория, за исключением акватории, входящей в первый пояс, и прибрежная 500-метровая полоса водохранилища.

Территория второго пояса расположена на землях Макеевского РУ ГПП «Укрпромводчермет», землях КП «Тюльпан», землях Зуевского поссовета.

Общая площадь земель в границах второго пояса санитарной охраны равна 14,5 км2, в т.ч. водной акватории – 3,75 км2, протяженность внешней границы – 20,43 км.

2.3. Граница зоны санитарной охраны 3-го пояса устанавливается по плотинам групповых прудов-отстойников ш/у «Рассвет» ГХК «Жовтеньвугилля»,

ш-ты им. Чапаева и ш/у им. 17 Партсъезда ГХК «Шахтерскантрацит» и водораздела между ними.

В пределы третьего пояса входят земли: Шахтерского горсовета, Донецкой железной дороги, коммунального предприятия «Тюльпан», Шахтерского райсовета, ООО «Политотдел», Торезского гослесхоза.

Общая площадь территории – 88,56 км2, протяженность внешней границы 56,62 км.

3. ПО ОЛЬХОВАТСКОЙ ФИЛЬТРОВАЛЬНОЙ СТАНЦИИ.

3.1. Границы первого пояса устанавливаются в пределах границ существующего ограждения фильтровальной станции. Площадь территории составляет 11,85 га, периметр границ –1.04 км.

3.2. Границы санитарно-защитной полосы вокруг первого пояса ЗСО устанавливаются в пределах: с северной и западной стороны – 100-115 м. Общая площадь санитарно-защитной полосы составляет 6,4 га, периметр внешних границ  СЗП – 0,84 км. С восточной и южной стороны СЗП является первым поясом ЗСО Ольховского питьевого водохранилища.

3.3 Границы санитарно-защитной полосы подводящих и отводящих магистральных водоводов за пределами санитарно-защитной полосы вокруг фильтровальной станции, устанавливаются в пределах до 10 м в обе стороны при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при больших диаметрах.