Приложение 1

к решению областного совета

________________№____________

Зоны санитарной охраны подземных водозаборов сел Александрополь, Предтечино, Роскошное Константиновского района и села Спорное Артемовского района Часовоярского РПУ КП “Компания “Вода Донбасса”

Зоны санитарной охраны (далее – ЗСО) водозаборов сел Александрополь, Предтечино, Роскошное Константиновского района и села Спорное Артемовского района согласно проектам, разработанным ГРГП “Донецкгеология” и Центральной контрольно-исследовательской и проектно-изыскательской водной лабораторией КП “Компания  “Вода Донбасса”, устанавливаются из трех поясов: первого – строгого режима, второго и третьего – поясов ограничений.

Водозабор села Александрополь

1. Граница первого пояса ЗСО – прямоугольник со сторонами, удаленными на 25 м от здания, в котором расположены шахтный колодец и насосная станция.

Протяженность границы первого пояса ЗСО водозабора 218 м, площадь первого пояса – 0,30 га.

2. Граница второго пояса ЗСО – окружность радиусом 50 м от колодца.

Протяженность границы второго пояса ЗСО 320 м, площадь второго пояса 0,52 га.

3. Граница третьего пояса ЗСО – окружность на расстоянии 196 м от колодца.

Протяженность границы третьего пояса ЗСО водозабора 1,24 км, площадь третьего пояса 11,5 га.

Зона санитарной охраны водозабора расположена на землях Тарасовского сельского совета.

Водозабор села Предтечино

1. Граница первого пояса ЗСО – окружность радиусом 50 м, центром которой является водозаборный колодец, обозначается предупреждающими знаками о зоне строгого санитарного режима. Капитальное ограждение площадки водозаборного узла в виде неправильного многоугольника со сторонами: с запада – вдоль подошвы насыпи подъездной автодороги с минимальным расстоянием 18 м от здания водозабора, с востока – по границе заболоченного участка с минимальным расстоянием от здания водозабора 6,5 м, с юго-востока – по берегу ручья с минимальным расстоянием от здания водозабора 6,5 м, с юга и севера с расстоянием 25 м от здания водозабора

Протяженность границы первого пояса ЗСО водозабора 314 м, площадь первого пояса водозабора – 0,78 га. Площадь в пределах капитального ограждения 0,13 га, протяженность капитального ограждения 145 м.

2. Граница второго пояса ЗСО совпадает с границей первого пояса – окружность радиусом 50 м.

3. Граница третьего пояса ЗСО – окружность радиусом 167 м от центра водозаборного колодца.

Протяженность границы третьего пояса ЗСО 1,05 км, площадь третьего пояса 7,98 га.

Зона санитарной охраны водозабора расположена на землях Предтечинского сельского совета.

Водозабор села Роскошное

1. Первый пояс ЗСО имеет форму неправильного многоугольника. Граница первого пояса удалена от скважины во всех направлениях на 15 м, от здания с водомерной аппаратурой и щитом электроуправления – на 5,3 м в западном направлении, на 5 м в южном направлении, в восточном направлении расстояние ограничено опорой линии электропередач до 3,5 м.

Протяженность границы первого пояса ЗСО подземного водозабора 159 м, площадь первого пояса – 0,12 га.

2. Граница второго пояса ЗСО – окружность радиусом 40 м, центром которой является водозаборная скважина № Аг-375.

Протяженность границы второго пояса ЗСО 252 м, площадь второго пояса 0,38 га.

3. Граница третьего пояса ЗСО – окружность радиусом 280 м, центром которой является скважина.

Протяженность границы третьего пояса ЗСО водозабора 1,76 км, площадь третьего пояса 24,12 га.

Все три пояса ЗСО подземного водозабора расположены на землях Артемовского сельского совета.

Водозабор села Спорное

1. Граница первого пояса ЗСО устанавливается в виде окружности на расстоянии 25 м от водозаборного колодца, обозначается предупреждающими знаками о наличии зоны строгого санитарного режима. Капитальное ограждение водозаборного узла в виде неправильного многоугольника. Границы капитального ограждения удалены от шахтного колодца с западной стороны на 2 м, с южной стороны – на 7 м, с восточной стороны – на 23 м, с северной – на 25 м.

Протяженность границы первого пояса ЗСО водозабора 168 м, площадь – 0,22 га. Протяженность капитального ограждения 121 м, площадь в пределах капитального ограждения – 0,09 га.

2. Граница второго пояса ЗСО – окружность радиусом 50 м с водозаборным колодцем в центре.

Протяженность границы второго пояса ЗСО 325 м, площадь второго пояса 0,62 га.

3. Граница третьего пояса ЗСО – окружность радиусом 105 м от водозаборного колодца. Площадь третьего пояса ЗСО – 2.74 га, протяженность границы – 670 м.

Территория всех трех поясов ЗСО расположена на землях Берестовского сельского совета.

Приложение 2

к решению областного совета

________________№____________

Санитарно-технические мероприятия в зонах санитарной охраны подземных водозаборов сел Александрополь, Предтечино, Роскошное Константиновского района и села Спорное Артемовского района Часовоярского РПУ КП “Компания “Вода Донбасса”

| № п/п | Наименование мероприятий | Исполнитель | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечить установление в натуре (на местности) границ земельных участков, права на которые ограничены (отягощены) в связи с установлением зон санитарной охраны водозаборов сел Александрополь, Предтечино, Роскошное Константиновского района и села Спорное Артемовского района, их государственную регистрацию в установленном законодательством порядке. | Константиновский, Артемовский районные советы, Тарасовский, Предтечинский, Артемовский, Берестовский сельские советы, КП “Компания “Вода Донбасса”, Часовоярское РПУ КП “Компания “Вода Донбасса” | 2012 – 2016 годы |
| 2 | Оформить государственные акты на право постоянного пользования земельными участками КП “Компания “Вода Донбасса” в соответствии со статьями 120 и 125 Земельного Кодекса Украины | КП “Компания “Вода Донбасса”, Часовоярское РПУ КП “Компания “Вода Донбасса” | 2012 – 2014 годы |
|  | В первом поясе ЗСО |  |  |
| 3 | Разработать проектно-сметную документацию и выполнить работы по обустройству первого пояса ЗСО водозаборов (ограждение, освещение, охранная сигнализация) согласно разработанному проекту и в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84 | Часовоярское РПУ КП “Компания “Вода Донбасса” | 2012 – 2015 годы |
| 4 | Обеспечить подземные водозаборы обеззараживающими установками | КП “Компания “Вода Донбасса”, Часовоярское РПУ КП “Компания “Вода Донбасса” | 2012 – 2017 годы |
| 5 | Обеспечить соблюдение надлежащего санитарного состояния на территориях первого пояса ЗСО. Не допускать любое строительство, не связанное с эксплу-атацией водопроводных сооружений | Часовоярское РПУ КП “Компания “Вода Донбасса” | Постоянно |
| 6 | По водозабору села Александрополь Выполнить вдоль северного участка ограждения канаву для перехвата поверхностного стока, проходящего по тальвегу балки, и отведению его в водопропускную трубу в насыпи западнее водозабора | Часовоярское РПУ КП “Компания “Вода Донбасса” | 2012-2015 годы |
| 7 | Выполнить планировку земли вокруг насосной станции, обеспечив отвод поверхностной воды от нее | Часовоярское РПУ КП “Компания “Вода Донбасса” | 2012-2013 годы |
| 8 | Выполнить ремонт крыши здания насосной станции. В помещении насосной станции выполнить бетонирование пола, побелку стен, установить прибор учета воды | Часовоярское РПУ КП “Компания “Вода Донбасса” | 2012-2013 годы |
| 9 | На водопроводных колодцах отводящего водовода установить бетонные крышки | Часовоярское РПУ КП “Компания “Вода Донбасса” | 2012-2013 годы |
| 10 | Не допускать применения органических, минеральных удобрений и средств химической защиты растений при уходе за зелеными насаждениями | Часовоярское РПУ КП “Компания “Вода Донбасса” | Постоянно |
| 11 | Укрепить твердым покрытием (шлак, дресва, щебень) подъездную дорогу к водозабору | Часовоярское РПУ КП “Компания “Вода Донбасса” | 2012-2014 годы |
| 12 | По водозабору села Предтечино Рассмотреть вопрос о спрямлении русла ручья и выносе его на расстояние 25 м от здания водозабора при согласовании с соответствующими организациями согласно действующему законода-тельству | Часовоярское РПУ КП “Компания “Вода Донбасса” | 2012 – 2016 годы |
| 13 | С восточной стороны водозабора, за пределами 25-метровой полосы от здания, выполнить дренажную канаву по заболоченному участку со сбросом грунтовой воды в ручей. | Часовоярское РПУ КП “Компания “Вода Донбасса” | 2012 – 2016 годы |
| 14 | Выполнить ремонт крыши и ремонт внутри здания водозабора | Часовоярское РПУ КП “Компания “Вода Донбасса” | 2012 – 2014 годы |
| 15 | Укрепить твердым покрытием (шлак, дресва, щебень) подъездную дорогу к водозабору | Часовоярское РПУ КП “Компания “Вода Донбасса” | 2014 год |
| 16 | По водозабору села Роскошное Выполнить планировку земли на площадке водозабора и обеспечить отвод поверхностных вод от него | Часовоярское РПУ КП “Компания “Вода Донбасса” | 2012-2013 годы |
| 17 | Нарастить стенки надскважинного колодца и на спуске в заглубленное здание пусковой и водомерной аппаратуры. На плите перекрытия оборудовать люк металлической крышкой с опломбированным замком. Выполнить обваловку колодца грунтом | Часовоярское РПУ КП “Компания “Вода Донбасса” | 2012-2013 годы |
| 18 | Не допускать применения органических, минеральных удобрений и средств химической защиты растений при уходе за зелеными насаждениями | Часовоярское РПУ КП “Компания “Вода Донбасса” | Постоянно |
| 19 | Укрепить твердым покрытием (шлак, дресва, щебень) подъездную дорогу к водозабору | Часовоярское РПУ КП “Компания “Вода Донбасса” | 2014 год |
| 20 | По водозабору села Спорное Выполнить расчистку от камыша, планировку площадки первого пояса. Произвести досыпку грунта в зоне водозаборного колодца. Организовать отвод поверхностных вод с вышележащей территории в обход площадки водозабора. | Часовоярское РПУ КП «Компания «Вода Донбасса» | 2012-2013 годы |
| 21 | Выполнить ремонт в помещении насосной станции: планировку и покрытие пола, обновление штукатурки и побелку стен, убрать строительные отходы. Вырубить кустарник, растущий вплотную к зданию насосной станции. Люк водозаборного колодца оборудовать стационарной крышкой с замком, опломбировать. | Часовоярское РПУ КП «Компания «Вода Донбасса» | 2012 – 2014 годы |
| 22 | Укрепить твердым покрытием (шлак, дресва, щебень) подъездную дорогу к водозабору. | Часовоярское РПУ КП “Компания “Вода Донбасса” | 2014 год |
|  | Во втором поясе ЗСО |  |  |
| 23 | Запрещается: - размещение объектов, создающих опасность микробного и химического загрязнения водоносного горизонта, строительство складов для хранения ядохимикатов, минеральных удобрений, горючесмазочных материалов и др.; - выпас и устройство летних лагерей скота; - загрязнение территории отходами бытовыми, сельскохозяйственного и промышленного производства; - использование органических, минеральных удобрений, ядохимикатов; - бурение новых скважин без соответствующего согласования с органами санитарного надзора и геологическими структурными подразделениями; - закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов, разработка недр земли. | Константиновский, Артемовский районные советы, Тарасовский, Предтечинский, Артемовский, Берестовский сельские советы, КП “Компания “Вода Донбасса”, Часовоярское РПУ КП “Компания “Вода Донбасса”, собственники земельных участков и сооружений, предприятия и организации всех форм собственности | Постоянно |
| 24 | По водозабору села Александрополь Обозначить границу второго пояса знаками, предупреждающими о наличии зоны санитарной охраны | Часовоярское РПУ КП “Компания “Вода Донбасса” | 2012-2013 годы |
| 25 | По водозабору села Предтечино Осуществлять контроль и не допускать сброса канализационных стоков в ручей при индивидуальном канализовании жилой застройки частного сектора | Константиновский районный, Предтечинский сельский советы, Часовоярское РПУ КП “Компания “Вода Донбасса” | Постоянно |
| 26 | По водозабору села Роскошное Обозначить границу второго пояса знаками, предупреждающими о наличии зоны санитарной охраны | Часовоярское РПУ КП “Компания “Вода Донбасса” | 2012-2013 годы |
|  | В третьем поясе ЗСО |  |  |
| 27 | Запрещается: -бурение новых скважин без соответствующего согласования с органами санитарного надзора и геологическими структурными подразделениями; -закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов, разработка недр земли; -размещение объектов, создающих опасность химического загрязнения водоносного горизонта, строительство складов для хранения ядохимикатов, минеральных удобрений, горюче-смазочных материалов, накопителей промышленных сточных вод, нефтепроводов и продуктопроводов. | Константиновский, Артемовский районные советы, Предтечинский, Артемовский, Тарасовский, Берестовский сельские советы, КП “Компания “Вода Донбасса”, Часовоярское РПУ КП “Компания “Вода Донбасса”, собственники земельных участков и сооружений, предприятия и организации всех форм собственности | Постоянно |
| 28 | Контроль качества воды осуществлять с периодичностью согласно требованиям ДСанПіН 2.2.4-171.10 “Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною” | Часовоярское РПУ КП “Компания “Вода Донбасса” | Постоянно |
| 29 | Обеспечить регулярную промывку водонапорных башен | Часовоярское РПУ КП “Компания “Вода Донбасса” | Постоянно |
| 30 | Водопроводные сети и водонапорные башни содержать в надлежащем техническом состоянии, соответствующем требованиям санитарных норм и “Правил технической эксплуатации систем водоснабжения и канализации населенных пунктов Украины” | Часовоярское РПУ КП “Компания “Вода Донбасса” | Постоянно |