Приложение 1

к решению областного совета

______________№___________

Зона санитарной охраны насосной станции «Ватутино» и санитарно-защитные полосы магистральных водоводов Енакиевского РПУ

КП «Компания «Вода Донбасса»

Границы зоны санитарной охраны (далее – ЗСО) насосной станции «Ватутино» согласно проекту, выполненному Центральной контрольно-исследовательской и проектно-изыскательской водной лабораторией КП «Компания «Вода Донбасса», устанавливаются из двух поясов: первого пояса (зона строгого режима) и санитарно-защитной полосы (зона ограничений).

Для водоводов устанавливается санитарно-защитная полоса (далее – СЗП).

Зона санитарной охраны насосной станции «Ватутино»

1. Граница первого пояса ЗСО устанавливается в пределах существующего ограждения площадки насосной станции.

Протяженность границы 0,47 км, площадь первого пояса 1,41 га.

2. Граница СЗП устанавливается на расстоянии 100 м от внешней стороны ограждения.

Протяженность границы СЗП составляет 1,24 км, площадь 8,56 га.

СЗП находится на землях Енакиевского городского совета.

СЗП водоводов от Енакиевской и Волынцевской фильтровальных станций до Новостожковского водопроводного узла

Ширина СЗП водоводов проходящих по незастроенной территории, устанавливается от крайних водоводов: при прокладке в сухих грунтах – не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при больших диаметрах; в мокрых грунтах – не менее 50 м независимо от диаметра водовода.

При прокладке водоводов по застроенной территории ширину СЗП по согласованию с органами санитарно-эпидемиологической службы допускается уменьшать.

1. Магистральный  водовод Д=1000 мм «Енакиевская фильтровальная станция – Новостожковский водопроводный узел»

СЗП водовода устанавливается в сухих грунтах по 10 м в обе стороны от боковых стенок водовода на пикетах: 5+50 – 23+90; 30+30 – 36+40; 38+30 – 69+80; 71+10 – 226+30; 227+70 – 275+00; в мокрых грунтах – по 50 м в обе стороны  на пикетах: 36+40 – 38+30 (река Булавин); 69+80 – 71+10 (балка Пьяная); 226+30 – 227+70 (балка Харцызская); и проходит по землям Енакиевского городского и Шахтерского районного советов.

От ПК 0+00 до ПК 5+50; от ПК 23+90 до ПК 30+30; от ПК 275+00 до ПК276+60 СЗП не устанавливается, так как водовод проходит в зонах санитарной охраны Енакиевской и Волынцевской фильтровальных станций, а также Новостожковского водопроводного узла.

2

2.Магистральный водовод Д=800 мм (старый) «Енакиевская фильтровальная станция – Новостожковский водопроводный узел»

СЗП водовода устанавливается: при прокладке в сухих грунтах по 10 м в каждую сторону от боковых стенок водовода на пикетах: 5+30 – 23+80; 28+50 – 36+60; 38+40 – 70+40; 71+60 – 219+60; 221+00 – 267+60 и по 50 м при прокладке в мокрых грунтах или при переходе через водотоки: 36+60 – 38+40 (река Булавин); 70+40 – 71+60 (балка Пьяная); 219+60 – 221+00 (водоток по балке Харцызской), и проходит по землям Енакиевского городского и Шахтерского районного советов.

От ПК 0+00 до ПК 5+30; от ПК 23+80 до ПК 28+50; от ПК 267+60 до ПК268+40 СЗП не устанавливается, так как водовод проходит в зонах санитарной охраны Енакиевской и Волынцевской фильтровальных станций, а также Новостожковского водопроводного узла.

3. Магистральный водовод Д= 800-1000 мм «Волынцевская фильтровальная станция – Новостожковский водопроводный узел»

СЗП водовода устанавливается в сухих грунтах по 10 м в обе стороны от боковых стенок водовода на пикетах: 3+00 – 9+00; 11+20 – 41+70; 43+60 – 208+80; 209+90 – 229+50; 230+80 – 236+20; 237+60 – 242+70; 244+60 – 258+70 и по 50 м при прокладке в мокрых грунтах или при пересечении водотоков на пикетах: 9+00 – 11+20 (река Булавин); 41+70 – 43+60 (балка Пьяная); 208+80 – 209+90 (балка Михайловка); 229+50 – 230+80 (балка Харцызская); 236+20 – 237+60 (балка Харцызская); 242+70 – 244+60 (балка Харцызская) и проходит по землям Енакиевского городского и Шахтерского районного советов.

От ПК 0+00 до ПК 3+00 и от ПК 258+70 до ПК 259+40 санитарно-защитная полоса не устанавливается, так как водовод проходит в зонах санитарной охраны Волынцевской фильтровальной станции и Новостожковского водопроводного узла.